## Slide 1
第 5 章
放大电路基础

## Slide 2
5.0 放大电路概述

## Slide 3
例： 扩音系统
功率放大
电压放大
信号提取
放大的作用：
把微弱的电信号放大至负载所需的数值。
小能量对大能量的控制。
由小能量的输入信号去控制放大电路中的直流电源，使之输出较大的能量，然后推动负载。
放大的对象：
变化量。
放大电路的核心器件：
BJT或FET。
xi
xo
放大器
信号源
负载
放大的基本特征：功率放大
放大的前提：不失真

## Slide 4
1.基本放大电路及其模型
按输入信号与输出信号的不同组合方式，放大电路有四种基本类型：
io
uo
io
uo
输出信号xo
跨导增益
ui
跨导放大器
跨阻增益
ii
跨阻放大器
电流增益
ii
电流放大器
电压增益
ui
电压放大器
电路增益 ( 放大能力)
输入信号xi
类型
xi
xo
放大器
信号源
负载

## Slide 5
放大——把微弱的电信号的幅度放大

## Slide 6
说到放大你最关心什么
?
能放多大?
象不象 ?
对信号源影响有多大 ?
带负载能力如何 ?
1、放大倍数（增益）
2、输入电阻
3、输出电阻
4、通频带
5、非线性失真系数
6、动态范围
xi
xo
放大器
信号源
负载
频率响应 ?
2.放大电路的主要性能指标

## Slide 7
2.1 放大倍数（增益）
——描述放大电路放大能力的指标。
放大倍数＝
输出量
输入量
电压放大器：
电流放大器：
跨阻放大器：
跨导放大器：
——电压增益（无量纲）
——电流增益（无量纲）
——跨阻增益（）
——跨导增益（S）
（是复数，反映两者的幅值比和相位差）
放大倍数（增益）的“分贝”表示方法：
放大倍数也常用分贝作单位，其换算关系为：

## Slide 8
2.2 输入电阻Ri
用来描述放大电路对信号源索取电流的大小，也表示放大器对信号源的影响程度。
①输入为电压源：
Ri，ii ，ui就越接近uS，输入信号的利用率越高。
uS
RS
ui
uo
Au
ii
iO
＋
－
＋
－
（ Ri越大越好）
②输入为电流源：
Ri  ，iRS  ，ii就越接近iS，输入信号的利用率越高。
（ Ri越小越好）
iS

RS
Ri
——从放大电路输入端看进去的等效电阻。

## Slide 9
2.3 输出电阻Ro
——描述放大电路带负载能力的指标。
放大电路对其负载而言，相当于信号源，我们可以将它等效为戴维南等效电路，戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。
¥
=
L
R
=
S
u
0
O
O
O
i
u
R
=
输出电阻的定义式：
Au
uS
RS
Ro
US
以电压作为输出量的放大器：Ro 越小越好。
以电流作为输出量的放大器：Ro越大越好。

## Slide 10
Au
uS
RS
如何通过实验测取电路的输出电阻Ro ？
（1）将信号源置零 (保留受控源)。
（2）将负载开路，在输出端加一个电压uo ，测出输出电流io 。
方法1：加压求流法
iO
uo
（3）代入定义式计算。
注意：
计算输出电阻时必须将独立信号源置零并保留内阻。
输出电阻与负载无关。
保留内阻
¥
=
L
R
=
S
u
0
O
O
O
i
u
R
=
输出电阻的定义式：

## Slide 11
Au
uS
RS
方法2：测量法
（1） 将负载开路，测量开路（空载）输出电压UO1。
（2） 在输出端接入一个已知负载，测输出电压UO2。
（3） 计算。
Uo1
RL
Uo2
Ro
US
Ro
US

## Slide 12
2.4 通频带BW
——描述放大电路对不同频率信号的放大能力。
f
Au
Aum
0.7Aum
fL
下限截 止频率
fH
上限截 止频率
通频带：
BW=fH –fL
放大倍数随频率变化的曲线——幅频特性曲线
中频增益
中频区
高频区
低频区
3dB
——3dB带宽

## Slide 13
死区电压，硅管0.5V，锗管0.2V。
令UCE=常数
IB=f（UBE）
三极管输入特性
工作压降： UBE0.6~0.7V,硅管UBE0.2~0.3V 锗管
IB(A)
UBE(V)
20
40
60
80
0.4
0.8
UCE1V
0
3.晶体管输入输出特性曲线

## Slide 14
三极管输出特性
1
2
3
4
IC(mA )
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
0
⑴ 放大区
当UCE大于一定的数值时，IC只与IB有关，IC=IB。
此区域满足IC=IB称为线性区（放大区）。

## Slide 15
+10V
1kΩ IC
Ui 5kΩ
IB
t
o
ui
uB
t
o
Ui
t
o
晶体管为硅管,β=30

## Slide 16
交流信号是无法直接通过三极管电路的；
可以通过叠加直流偏置，让交流信号变成交变直流信号的方式让交流信号在三极管电路中发生作用；
直流偏置的大小决定了交流信号的中心工作点；
相当于直流信号为交流信号的通过铺了条路。

## Slide 17
5.1 放大电路的组成及工作原理
三极管的放大原理
三极管工作在放大区：
发射结正偏，
集电结反偏

## Slide 18
→△UCE
放大原理：
→△UBE
→△IB
→△IC（b△IB）
电压放大倍数：
→ uo
ui
放大电路形式之一：直接耦合形式

## Slide 19
C1
C2
EC
Rb
ui
+
iB
iC
RC
-
EB
uo
+
-
当ui＝0时，
t
0
ui
iB
t
0
uCE
t
0
iC
t
0
uo
t
0
当ui0时，
ui
UBE+ube
IB+ib
IC+ic
uCE=EC-iCRC
UCE+uce
uo
=EC-ICRC-icRC
=UCE-icRC
IB
IC
UCE
在输入端加入一个正弦电压后，各极电压和电流围绕各自的静态值按正弦规律变化。
放大电路形式之二：阻容耦合形式

## Slide 20
EC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
EB
直接耦合
阻容耦合

## Slide 21
+VCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
EC
EC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
EB
放大电路的习惯画法

## Slide 22
放大电路的演化
问题：
1. 两种电源
2. 信号源与放大电路不“共地”
3.负载上有直流分量
将两个电源合二为一
有直流分量

## Slide 23
RB
基本放大器组成
+VCC
RC
C1
C2
T
RL
+
-
ui
+
-
uo
正电源
基极电阻
集电极电阻
输入耦合电容
输出耦合电容
输入电压
输出电压
负载电阻
三极管
+
+

## Slide 24
1. 元件作用
① 集电极电源UCC
电路的能源、给晶体管加偏置
电路的核心元件。工作在放大区，利用其电流放大作用，将微弱的电信号进行放大。
② 晶体管T
③基极电阻RB
确定的静态工作点Q
④集电极电阻RC
实现电路的电压放大
ui↑→ iB ↑→iC↑→uCE↓→uo↓
ui↓→ iB ↓→iC↓→uCE↑→uo↑
⑤耦合电容C1、C2
隔直流通交流
对直流视为开路
对交流视为短路
+UCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
iC
iB
uCE

## Slide 25
2. 直流通路和交流通路
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube
+UCC
RC
C1
C2
T
RB
+
+
RL
ui
uo
iC
iB
uCE
uBE
原电路
直流通路
交流通路
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube
直流分量（静态值）：大写大注 IB IC UBE UCE
总电量（瞬时值）： 小写大注 iB iC uBE uCE
交流分量（瞬时值）：小写小注 ib ic ube uce
交流分量（有效值）：大写小注 Ib Ic Ube Uce

## Slide 26
总电量 = 直流分量 + 交流分量
IB
t
o
t
o
ib
t
o
iB
以基极电流iB为例
波形如图所示

## Slide 27
画出图示直接耦合放大电路的直流通路和交流通路
例
直流通路

## Slide 28
画出图示直接耦合放大电路的直流通路和交流通路
例
交流通路

## Slide 29
放大电路分析
静态分析
动态分析
计算法
图解法
微变等效电路法
图解法
5.2 放大电路的分析方法

## Slide 30
5.2.1 静态分析-计算分析法
1.由直流通路确定静态工作点
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE
直流通路

## Slide 31
用估算法计算静态工作点。
已知：UCC=12V，RC=4k，RB=300k ， =37.5
解：
注意：电路中IB和IC的数量级
例
+UCC
RC
T
RB
IC
IB
UCE
UBE

## Slide 32
5.2.2 静态分析-图解法
UCC
先找出IB 对应的输出特性曲线
然后在输出特性上作出直流负载线
IC
UCE
o
Q
交点为Q点
——直流负载线方程
横轴的截距为UCC
纵轴的截距为
直流负载线斜率

## Slide 33
Q点太低容易截止
UCC
IC
UCE
o
Q
IB
静态分析-图解法应用--电路参数对Q 的影响
⑴ UCC 、 RC 一定时，改变RB
RB ↑→ IB ↓→ Q ↓
RB ↓→ IB ↑→ Q ↑
Q点太高容易饱和
Q1
IB1
Q2
IB2

## Slide 34
⑵ UCC 、 RB 一定时，改变RC
UCC
IC
UCE
o
Q
IB
RC ↑→ α ↑ →负载线平缓
Q1
Q2
Q1点靠近饱和区
RC ↓→ α ↓ →负载线陡直
RC ↓= 0时，无电压放大作用
⑶ RC、 RB 一定时，改变UCC
UCC1
IC
UCE
o
Q2
IB2
UCC2
UCC3
IB3
Q3
IB1
Q1
直流负载线斜率不变
直流负载线平行移动
UC C↑→
↑→Q↑

## Slide 35
5.2.3 放大电路的动态分析
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube
动态分析的依据-交流通路

## Slide 36
动态分析之图解法
1. 交流通路的输出回路
输出通路的外电路是 Rc 和 RL 的并联。
2. 交流负载线
交流负载线
斜率为：
O
IB
iC / mA
uCE /V
Q
静态工作点
交流负载线的两个特征
过Q点
如果电路空载，则直流负载线和交流负载线重合！！

## Slide 37
3. 动态工作情况图解分析
0.68
0.72
uBE
iB
t
Q
0
0
0.7
t
60
40
20
0
uBE/V
iB / µA
uBE/V
iB
UBE

## Slide 38
交流负载线
直流负载线
4.5
7.5
uCE
9
12
t
0
ICQ
iC / mA
0
IB = 4 0 µA
20
60
80
4
Q
2
6
0
uCE/V
iC / mA
0
t
uCE/V
UCEQ
iC
输出回路工作情况分析

## Slide 39
iC
0
uCE
uCE
t
iB
0
uBE
（1）工作点设置适当，没有出现失真。
ic
uce
ube
ib
Q
Q

## Slide 40
iC
0
uCE
Q
uCE
t
iB
0
uBE
ube
ic
ib
uce
（2）工作点设置过低，出现顶部削波失真，称为截止失真。
（1）工作点设置适当，没有出现失真。
Q

## Slide 41
iC
0
uCE
uCE
t
iB
0
uBE
ube
ib
ic
uce
（3）工作点设置过高，出现底部削波失真，称为饱和失真。
（2）工作点设置过低，出现顶部削波失真，称为截止失真。
（1）工作点设置适当，没有出现失真。
Q
Q
饱和失真和截止失真是由于BJT进入非线性区域引起的，属于非线性失真。
※注意：PNP管的失真表现形式，与NPN管正好相反。
过低截止失真
工作点 设置：
过高饱和失真
NPN顶部失真
PNP底部失真
NPN底部失真
PNP顶部失真

## Slide 42
5.3 计算分析法--微变等效电路法
1. 晶体管的微变等效电路
①等效的条件
工作范围在特性曲线的线性段
小信号（微变信号）mV、μV级
β=常数
②等效电路引出
e
b
c
ube
uce
ib
ic
b
e
c
ube
uce
rbe
ib
ic
βib

## Slide 43
UBE
IB
晶体管的输入电阻：
iB
uBE
Q
o
Q1
Q2
UBE
IB
iC
uCE
o
Q1
Q2
Q
UCE
IC
IB
IC
晶体管的电流放大系数 ：
输出端相当于一个受 ib控制的电流源。
输入端相当于电阻rbe

## Slide 44
对交流信号ui而言
短路
+UCC
短路
置零
2. 放大电路的微变等效电路
RB
RC
C1
C2
RL
ui
uo

## Slide 45
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
将交流通道中的晶体管用微变等效电路代替
RC
T
RB
RL
ui
uo
ic
ib
uce
ube

## Slide 46
3. 动态性能指标的计算
(1)电压放大倍数Au
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
其中，RL′=RC // RL;负号表示 uo与 ui 反相;
可见：RL愈大， Au愈高。一般总希望负载电阻RL大一些。
输出端开路时

## Slide 47
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
RS
uS
源电压放大倍数
式中ri = RB//rbe≈rbe （通常RB>> rbe）
可见：RS愈小， 愈高。一般希望RS小一些

## Slide 48
(2) 输入电阻ri
放大电路是信号源（或前一级）的负载，输入电阻ri就是信号源（或前一级）的负载电阻。
ri ↑→ ii ↓→减轻信号源负担
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
RS
uS
∴
ri↑→ui↑→uo↑→本级 Au ↑
ri↑→前一级RL↑→前一级Au ↑
一般要求：输入电阻ri越高越好

## Slide 49
(3) 输出电阻ro
rbe
ib
ib
ii
ic
ui
uo
RB
RC
RL
RS
uS
一般要求：输出电阻ro越小越好
放大电路是负载（或后一级）的信号源，其等效信号源的内阻就是输出电阻ro
ro ↓→ 带负载能力强
ro↓→后一级 RS ↓→后一级 Aus↑
rbe
Ib = 0
Ib = 0
RB
RC
RS
uS = 0

## Slide 50
RL
ro
另一种计算输出电阻的方法
——开路（空载）时的输出电压
——通路（负载）时的输出电压
rbe
Ib
Ib
Ii
Ic
Ui
RB
RC
RS
US
rbe
Ib
Ib
Ii
Ic
Ui
RB
RC
RL
RS
US

## Slide 51
Aum
0.7Aum
fL
下限截止频率
fH
上限截止频率
通频带：
BW = fH – fL
Au=f（f）
f
Au
o
+UCC
RC
C1
C2
RB
+
+
RL
ui
uo
iC
iB
uBE
Co
f ↓ →XC↑→耦合电容C1、C2 分压→ uo ↓→ Au ↓
f ↑ → ↓ →寄生电容Co分流→ io ↓→uo ↓→ Au ↓
4. 放大电路其它性能指标--通频带

## Slide 52
阻容耦合共射放大电路的静态分析和动态分析
例
静态分析

## Slide 53
动态分析

## Slide 54
5.5 稳定工作点的放大电路
5.5.1 温度对静态工作点的影响
固定偏置放大电路中
Q´
温度升高时，输出特性曲线上移，造成Q点上移
温度T
ICEO
IC
Q
iC
uCE
Q
o
Q点不稳定
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
温度T

IC
Q
Q点不稳定

## Slide 55
5.5.2 分压式偏置放大电路
可见IC与温度无关
1. 稳定原理
RB1
+UCC
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
ui
uo
B
E
I1
IB
I2

## Slide 56
温度T
UBE
IB
IC
UE
IC
RB1
+UCC
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
ui
uo
B
E
I1
IB
I2
UB不变
通过自动调节使电流IC基本不变。
要求：

## Slide 57: 2.静态工作点的计算
估算法:
UB
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
I1
I2
IB
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
IC
RS
eS
+
–

## Slide 58: 3. 动态分析
对交流：旁路电容 CE 将RE 短路， RE不起作用， Au，ri，ro与固定偏置电路相同。
旁路电容
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
rbe
RC
RL

## Slide 59
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RS
eS
+
–
去掉CE后的
微变等效电路
短路
对地
短路
如果去掉CE ，
Au，ri，ro ?
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 60
无旁路电容CE
有旁路电容CE
Au减小
分压式偏置电路
ri 提高
ro不变

## Slide 61: 例1:
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RC= 6kΩ,
RE1= 300Ω， RE2= 2.7kΩ， RB1= 60kΩ， RB2= 20kΩ
RL= 6kΩ ，晶体管β=50， UBE=0.6V, 试求:
(1) 静态工作点 IB、IC 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) 输入电阻ri、ro及 Au。
RB1
RC
C1
C2
RB2
CE
RE1
RL
+
+
+
+UCC
ui
uo
+
+
–
–
RE2

## Slide 62: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
RB1
RC
RB2
RE1
+UCC
RE2
+
–
UCE
IE
IB
IC
VB

## Slide 63: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
微变等效电路
rbe
RB
RC
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE1

## Slide 64
因对交流信号而言，集电极是输入与输出回路的公共端，所以是共集电极放大电路。
因从发射极输出，所以称射极输出器。
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS
5.4 放大电路的三种接法
--射极输出器

## Slide 65
求Q点：
5.5.1 静态分析
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS

## Slide 66
5.5.2 动态分析
1. 电压放大倍数
电压放大倍数Au1且输入输出同相，输出电压跟随输入电压，故称电压跟随器。
微变等效电路
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 67
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
2. 输入电阻
射极输出器的输入电阻高，对前级有利。
ri 与负载有关

## Slide 68
3. 输出电阻
射极输出器的输出电阻很小，带负载能力强。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE

## Slide 69: 共集电极放大电路(射极输出器)的特点：
1. 电压放大倍数小于1，约等于1;
2. 输入电阻高；
3. 输出电阻低；
4. 输出与输入同相。

## Slide 70
射极输出器的应用
主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。
1. 因输入电阻高，它常被用在多级放大电路的第一级，可以提高输入电阻，减轻信号源负担。
2. 因输出电阻低，它常被用在多级放大电路的末级，可以降低输出电阻，提高带负载能力。
3. 利用 ri 大、 ro小以及 Au 1 的特点，也可将射极输出器放在放大电路的两级之间，起到阻抗匹配作用，这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。

## Slide 71: 例1:
在图示放大电路中，已知UCC=12V, RE= 2kΩ,
RB= 200kΩ， RL= 2kΩ ，晶体管β=60， UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω，试求:
(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE；
(2) 画出微变等效电路；
(3) Au、ri 和 ro 。
RB
+UCC
C1
C2
RE
RL
ui
+
–
uo
+
–
+
+
es
+
–
RS

## Slide 72: 解:
(1)由直流通路求静态工作点。
直流通路
+UCC
RB
RE
+
–
UCE
+
–
UBE
IE
IB
IC

## Slide 73: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。
rbe
RB
RL
E
B
C
+
-
+
-
+
-
RS
RE
微变等效电路

## Slide 74
5 .7 多级放大电路
输入
A1
A2
An-1
An
输出
1
2
n-1
n
前置级：电压放大
末前级
末级
功率放大
级间耦合方式：阻容耦合、直接耦合和变压器耦合。
阻容耦合：用于分立元件多级交流放大电路
直接耦合：用于放大缓变信号和直流信号的电路
对耦合电路要求：
各级静态工作点尽可能独立
尽可能减小传输信号的损失和失真

## Slide 75
5.7.1 阻容耦合放大电路
+UCC
RS
RB1
ui
C2
C3
RB2
RL
uo
C1
RC2
T1
T2
uS
RC1
1. 静态分析
由于电容有隔直作用
各级的静态工作点独立（各级静态值单独计算）
2. 动态分析
画出微变等效电路计算电压放大倍数及输入电阻和输出电阻
RC1
RB2
RC2
RL
RS
RB1

## Slide 76
第一级：
第二级：
总的电压放大倍数：
输入电阻：
输出电阻：
RC1
RB2
RC2
RL
RS
RB1

## Slide 77
第 5 章
结束