## Slide 1
第 7 章
集成运算放大器

## Slide 2
第7章 集成运算放大器
7.1 差分放大电路的组成及相关概念
7.2 差分放大电路分析
7.3 集成运算放大器

## Slide 3: 7.1 差分放大电路的组成及相关概念
为什么要引入差分放大器概念？也即差分放大器能实现什么功能？

## Slide 4
阻容耦合放大器
阻容耦合放大器频率特性
无法放大直流信号和低频信号

## Slide 5
阻容耦合放大器
直接耦合放大器
为放大直流或缓变信号，需要采用直接耦合放大器

## Slide 6
零点漂移现象：ΔuI＝0，ΔuO≠0的现象。
直接耦合放大器严重问题--零点漂移

## Slide 7
产生原因：温度变化，直流电源波动，器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因，故也称零漂为温漂。

## Slide 8
零点漂移
直接耦合放大电路基本单元电路
在典型工作点稳定电路中，温
度变化时ICQ总是有微小变化，
导致输出电压uo的微小变化，
所以也存在稳漂问题

## Slide 9
零输入零输出
若V与UC的变化一样，则输出电压就没有漂移
如何抑制温漂
改变电压输出端，找到一
受温度控制的直流电压源V
电压值与UCQ同步变化
当输入信号ui=0时
可以抑制温漂

## Slide 10
采用电路参数完全相同，管子特性完全相同的电路，则两管子的集电极电位UCQ1和UCQ2同步变化 能够抑制温漂
如何构造直流电压源V

## Slide 11
Re1和Re2的存在，
降低了电路的电压
放大能力
长尾式差分放大电路

## Slide 12: 7.1 差分放大电路的组成及相关概念
差分放大电路是由对称的两个基本放大电路，通过射极公共电阻耦合构成的。对称的含义是两个三极管的特性一致，电路参数对应相等。
差分放大电路
即：1=2=
VBE1=VBE2= VBE
rbe1= rbe2= rbe
ICBO1=ICBO2= ICBO
RC1=RC2= RC
Rb1=Rb2= Rb

## Slide 13: 7.1.1差分放大电路的输入和输出方式
差分放大电路一般有两个输入端：
同相输入端，
反相输入端。
差分放大电路可以有两个输出端，一个是集电极C1，另一个是集电极C2。
从C1 和C2输出称为双端输出，仅从集电极 C1或C2 对地输出称为单端输出。
根据规定的正方向，在一个
输入端加上一定极性的信号，如
果所得到的输出信号极性与其相
同，则该输入端称为同相输入端。
反之，如果所得到的输出
信号的极性与其相反，则该输
入端称为反相输入端。
信号的输入方式：若信号同时加到同相输入端和反相输入端，称为双端输入； 若信号仅从一个输入端对地加入，称为单端输入。

## Slide 14
双端输入
单端输入

## Slide 15
双端输出
单端输出

## Slide 16: 7.1.2 差模信号和共模信号
共模信号和差模信号示意图
差分放大电路仅对差模信号具有放大能力，对共模信号不予放大。
温度对三极管电流的影响相当于加入了共模信号。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的电路形式。
差模信号
共模信号
是指在两个
输入端加上幅度
相等，极性相反
的信号。
是指在两个
输入端加上幅度
相等，极性相同
的信号。

## Slide 17
7.2 差分放大电路分析
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
结构：电路左右对称
信号从两管的基极输入，从两管的集电极输出。
1. 零漂的抑制
uo= uC1 - uC2 = 0
当ui1 = ui2 = 0 时：
温度↑
IC1 ↑→UC1 ↓
IC2 ↑→UC2 ↓
ΔUC1 = Δ UC2
uo= UC1 - UC2 = 0
7.2.1 差分放大电路工作原理

## Slide 18
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
2. 信号的输入
⑴ 共模输入
共模信号：
ui1 = ui2
ui1 ↑
iC1 ↑→uC1 ↓
iC2 ↑→uC2 ↓
ΔuC1 = ΔuC2
uo= uC1 -  uC2 = 0
ui2 ↑
差放电路抑制共模信号
零漂信号是特殊的共模信号

## Slide 19
（2） 差模输入
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
差模信号：
ui1 = －ui2
ui1 ↑
iC1 ↑→uC1 ↓
iC2 ↓→uC2 ↑
|ΔuC1 | = | ΔuC2 |
uo= 2| uC1 | ≠0
ui2 ↓
差放电路放大差模信号
uo= Ad （ ui1 – ui2 ）
放大输入信号的差值

## Slide 20
⑶ 差分输入（比较输入、任意输入）
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
差分信号可以分解为一对共模信号和一对差摸信号的组合：
其中：
ui1= 8mV
ui2= 4mV
= 6mV+2mV
= 6mV-2mV

## Slide 21
3. 发射极电阻RE的作用
⑴ RE对差模信号无作用
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
ib1
ib2
ie1
ie2
ie
ue
ube1
ube2
RE对差模信号可视为短路
ui1 ↑
ie1 ↑
ie2 ↓
ie = ie1 ↑+ ie2 ↓
ie RE = 0
ui2 ↓
ie不变

## Slide 22
⑵ RE对共模信号的负反馈作用
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
ib1
ib2
ie1
ie2
ie
ue
ube1
ube2
ie1 ↑
ie2 ↑
ui1 ↑
ui2 ↑
ie = ie1 ↑+ ie2 ↑
ue
uc1 ↓
uc2↓
ube2↓
ube1 ↓
uc1 ↑
uc2↑
对于每个管来说就像是在发射极与地之间连接了一个2RE电阻
RE可以降低各单管对共模信号的放大倍数
RE越大，抑制共模信号的能力就越强

## Slide 23
在实用电路中，常用晶体管组成的恒流源代替电阻RE，来提高抑制共模信号的能力
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
IS
UEE
uo
晶体管动态电阻大→增大RE →提高抑制共模能力
晶体管静态电阻小→减小负电源UEE

## Slide 24: 7.2.2差分放大电路的静态计算
双电源差分放大电路
差分放大电路的静态和动态计算方法与基本放大电
路基本相同。为了使差分放大电路在静态时，其输入端
基本上是零电位，将Re从接地改为接负电源－VEE。
由IB的计算式可知，Re对一半差分电路而言，只有2 Re 才能获得相同的电压降。
由于接入负电源，所以偏置电阻Rb可以
取消，改为－VEE和Re提供基极偏置电流。
基极电流为:

## Slide 25: 7.2.3 差模状态动态计算
差分放大电路的差模工作状态分为四种:
1. 双端输入、双端输出（双----双）
2. 双端输入、单端输出（双----单）
3. 单端输入、双端输出（单----双）
4. 单端输入、单端输出（单----单）
主要讨论的问题有：
差模电压放大倍数
差模输入电阻
输出电阻

## Slide 26
⑴ 差模电压放大倍数
1
信号输入:
双端输入为差模输入
1.双端输入双端输出的电路
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
ui
RL
R
R
双端输入双端输出的电路
C1
C2

## Slide 27
差模信号通路:
T1单边微变等效电路
RB
uod1
B1
E
C1
RC
ib1
ui1
rbe1
ib1
2
ui2
ui1
uod1
uod2
uod
C1
B1
C2
E
B2
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ib2
ib1
ic1
ic2

## Slide 28
3
差模电压放大倍数:
差模电压放大倍数:
单边差模放大倍数:
uod1
B1
E
C1
RC
ib1
ui1
rbe1
ib1
RB

## Slide 29
若差动电路带负载RL(接在C1与C2之间), 对于差动信号而言，RL中点为零电位, 所以放大倍数：
总的差动电压放大倍数：
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo
ui
RL
R
R
双端输入双端输出的电路
C1
C2
这种方式适用于
双端输入和双端输出，
输入、输出均不接地
的情况。

## Slide 30
ro = 2 RC
输入电阻：
输出电阻：
4
输入、输出电阻:
uod1
ui1
RB
B1
E
C1
RC
ib1
rbe
ib1
uod2
RB
B2
E
C2
RC
ib2
rbe
ib2
ui2
ro
ri1
ri2
ri = ri1+ri2

## Slide 31
⑵ 共模电压放大倍数和共模抑制比
双端输出时；共模输出电压uoc = 0，所以：
共模电压放大倍数： Ac = 0
KCMRR 
AC = 0
共模抑制比:
KCMRR =
KCMRR (dB) =

## Slide 32
2.单端输入单端输出的电路
ui1
+UCC
RC
T1
RB
RC
T2
RB
ui2
RE
UEE
uo1
ui
单端输入单端输出的电路
uo2
⑴ 差模电压放大倍数
1
信号输入:
单端输入也有差模输入
对差模信号而言，单端输入与双端输入的效果一样

## Slide 33
uod
RB
B1
E
C1
RC
ib1
ui
rbe1
ib1
差模信号通路:
2
3
差模电压放大倍数:
本管输入本管输出时：uod 与ui 反相
本管输入他管输出时：uod 与ui 同相

## Slide 34
ro = RC
输入电阻：
输出电阻：
4
输入、输出电阻:
uod
RB
B1
E
C1
RC
ib1
ui
rbe1
ib1

## Slide 35
①共模信号通路:
⑵共模电压放大倍数和共模抑制比
uic
uoc
2RE
E
RC
T1
RB
ic1
ie1
微变等效电路
uic
ic1
RB
uoc
ib1
RC
ib1
2RE
ie1
rbe1
②共模电压放大倍数

## Slide 36
③共模抑制比
单端输出时，RE↑→AC ↓→ KCMRR ↑
KCMRR =
KCMRR (dB) =
4.双端输入单端输出的电路
3.单端输入双端输出的电路
单端输入双端输出与双端输入双端输出的电路一样
双端输入单端输出与单端输入单端输出的电路一样

## Slide 37
差放电路小结：
放大差模信号
抑制共模信号（抑制零漂）；
差分信号可分解为一对共模信号和一对差摸信号
1. 信号的输入
2. 发射极电阻RE的作用
RE对差模信号不起作用（视为短路）
RE对共模信号有负反馈作用；
RE越大，抑制共模信号的能力就越强
3. 输入、输出方式
对差模信号而言，单端输入与双端输入的效果一样
对差模信号而言，单端输出与双端输出的效果不同

## Slide 38
⑵ 双端输出时：
Ac = 0；
KCMRR =∞
ro = 2RC
输出电阻：
⑶ 单端输出时：
RE↑→AC ↓→ KCMRR ↑
ro = RC
输出电阻：
⑴ 单端输入或双端输入时：
输入电阻：

## Slide 39
具有恒流源的实际差动放大电路
1.晶体管T3为恒流源
T3工作在放大区具有恒流特性。可以使共模放大倍数Ac≈0，共模抑制比KCMR≈∞
2.调零点位器RP
解决两边电路不完全对称，带来的零漂问题
RP的取值约几十到几百欧姆
实际差动放大电路
-UEE
T3
RP
IC3=IS
RB1
RB2
RE
ui2
ui1
uo1 uo2
T2
T1
RB
RB
RC
RC
+UCC

## Slide 40
7.3 集成运算放大器
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路。是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。

## Slide 41
7.3.1集成运放的结构和符号
输入级
中间级
输出级
同相
输入端
输出端
反相
输入端
+UCC
–UEE
uo
u–
u+

## Slide 42
②中间级： 多采用共射放大电路；电压放大倍数高。
③输出级：一般采用射极输出器或互补对称电路；输出电阻小，带负载能力强。
④偏置电路：给各级电路提供稳定和合适的静态工作点
1.结构
①输入级： 采用差动放大器，有同相输入和反相两个 输入端；输入电阻大；抗干扰能力强。
输入端
输出端
输入级
中间级
输出级
偏置电路
u–
u+
uo

## Slide 43
2. 特点
①电路元件制作在一个芯片上，元件参数偏差一致，温度均一性好。
②电阻元件的阻值范围在100Ω~30k Ω ，且精度低。大电阻用晶体管恒流源代替或采用外接。
③电容元件为200PF以下的小电容。大电容一般采用外接。
④二极管一般用三极管的发射结构成。
C
E
B
高增益、高可靠性、低成本、小尺寸
Auo 高: 80dB~140dB; rid 高: 105 ~ 1011
ro 低: 几十 ~ 几百; KCMR高: 70dB~130dB

## Slide 44
2
3
1
4
11
U1
LM324
3
2
6
1
5
7
4
U3
LM741
2
3
7
4
6
1
8
U2
OP07
2
3
7
4
6
1
8
U4
OP27A
EDA软件中的部分集成运放的符号
集成运放的常用符号
(a) 国际流行符号
(b) 国际标准符号
(c) 具有电源引脚的流行符号
+
_
+
u-
u+
uo
Ao
uo
u+
u-
uo
+Ucc
-Ucc
u-
u+
3. 符号

## Slide 45
+
_
+
u-
u+
uo
Ao
uo
u+
u-
uo
—— 输出端
u-
—— 反相输入端；
u+
—— 同相输入端；
uo与u- 反相
uo与u+ 同相
LM741
3
2
6
1
5
7
4
U
LM741
(F007)

## Slide 46
+
+
-
U-
U+
uo
Aodui
rid
ro
-
ui
+
-
等效
+
+
-
ui1
ui2
uo
Aod
Δ
1.开环差模电压放大倍数Aod：
----运放开环时输出电压与输入差模电压之比
Aod= uo /(U+-U-)=uo / u i
常以dB表示(20lgAod)，一般运放可达60dB，高精度运放可达140dB。
7.3.2 集成运放的主要技术指标

## Slide 47
2.差模输入电阻rid
----- 可达MΩ数量级
3.输出电阻ro
------ 为几十Ω~几百Ω
+
+
-
U-
U+
uo
Aodui
rid
ro
-
ui
+
-
等效
4.共模抑制比KCMR
---差模电压放大倍数Aod与共模电压放大倍数Aoc之比
一般运放可达80dB，高精度运放可达160dB。
KCMR=|Aod/Aoc| 或KCMR=20lg|Aod/Aoc| (dB)
Aod= uo /(U+-U-)=uo / u i
差模电压放大倍数
共模电压放大倍数
当U+=U- =u ic时，Aoc= uo /uic
共模抑制比KCMR
+
+
-
ui1
ui2
uo
Aod
Δ

## Slide 48
+
+
-
ui1
ui2
uo
Δ A
---指当输入电压为零时，为使输出电压也为零所必须在输入端加的补偿电压。 一般为1~5mV，高精度运放可达±0.5mV。
6.输入失调电流IIO
+
+
-
uo
Δ A
Rb
Rb
IB1
IB2
+
+
-
U-
U+
uo
Aodui
rid
ro
-
ui
+
-
等效
5. 输入失调电压UIO

## Slide 49
1 理想运算放大器的条件
Aod=∞
rid=∞
KCRM=∞
ro=0
失调=0、漂移=0
频带宽度=∞
符号
+
+
-
ui1
ui2
uo
Δ
∞
7.3.3 理想运算放大器

## Slide 50
2. 电压传输特性
u-
uo
_
+

+
∞
u+
u+ - u-
uo
+UOM
-UOM
o
实际特性
理想特性
⑴ 线性区（放大区）
⑵非线性区（饱和区）
线性区内
Ao→∞，线性区间太窄
输出两种状态
u+ ＞ u-时， uo = +UOM
u+ ＜ u-时， uo = - UOM
UOM =±（12~13）V

## Slide 51
运放的传输特性uo=f(ui)
0
ui(mV)
uo(V)
uo=Aod(ui2-ui1)=Aod ui
设运放Aod=105 ，最大输出电压 UOM=±10V
-0.1
0.1
-10
10
线性区
非线性区
非线性区
结论：运放在开环状态下线性区很窄，即开环运放只能工作在非线性区。
理想运放则无线性区
如何使运放工作在线性区呢？
降低电压放大倍数
如何降低电压放大倍数呢？
引入负反馈
+
+
-
ui1
ui2
uo
Aod
Δ
ui

## Slide 52
第 7 章
结束