## Slide 1
4.3 半导体三极管
4.3.1 三极管结构及其放大作用
B
基极
E
发射极
C
集电极
NPN型
PNP型
1.结构及类型
N
N
P
发射结
集电结
B
E
C
IB
IE
IC
T
B
E
C
IB
IE
IC
T
B
基极
E
发射极
C
集电极
P
P
N

## Slide 2: 半导体三极管图片

## Slide 3
B
E
C
N
N
P
基极
发射极
集电极
基区：
掺杂浓度最低并且很薄
集电区：
掺杂浓度较低
发射区：
掺杂浓度最高
2.晶体管的电流分配关系和放大作用
⑴晶体管的电流放大的条件
①内部条件
三个区掺杂浓度不同，厚薄不同。

## Slide 4
②外部条件
发射结加上正向电压，集电结加上反向电压
N
N
P
B
E
C
+
+
－
－
B
E
C
T
+
+
－
－
UBE
UBC
即：NPN型
或
P
P
N
B
E
C
－
－
+
+
B
E
C
T
－
－
+
+
UBE
UBC
PNP型为：
或

## Slide 5
⑵ 晶体管的电流分配关系
mA
A
mA
IE
T
RB
IB
EC
EB
IC
RC
+
－
－
+
共发射极放大实验电路
IB (μA)
0
20
40
60
80
100
IC (mA)
0.005
0.99
2.08
3.17
4.26
5.40
IE (mA)
0.005
1.01
2.12
3.23
4.34
5.50
晶体管电流测试数据

## Slide 6
②IC、IE>>IB ，IC与IB之比称为直流(静态)电流放大系数
①由KCL得：IE=IC+IB
结论：
③ΔIC、ΔIE>>ΔIB ， Δ IC与Δ IB之比称为
交流(动态)电流放大倍数

## Slide 7
IC
电子在基区与空穴复合，形成电流IB ，复合机会小， IB小
IB
IE
发射结正偏，发射区向基区发射(扩散)电子，形成发射极电流IE
3. 放大原理
B
E
N
N
P
EB
RB
EC
+
－
+
-
+
-
+
发射到基区电子被收集和复合的比例系数就是电流放大系数β
集电结反偏，扩散到基区的电子被收集(漂移)到集电区形成IC ，收集能力强， IC大
C

## Slide 8
4.3. 2 特性曲线及主要参数
IC
mA
A
V1
V2
UCE
UBE
RB
IB
EC
EB
实验线路
输入回路→输入特性 IB = f（UBE ）| UCE
输出回路→输出特性 IC = f（UCE ）| IB

## Slide 9
死区电压，硅管0.5V，锗管0.2V。
令UCE=常数
IB=f（UBE）
1. 输入特性
工作压降： UBE0.6~0.7V,硅管UBE0.2~0.3V 锗管
IB(A)
UBE(V)
20
40
60
80
0.4
0.8
UCE1V
0

## Slide 10
2. 输出特性
1
2
3
4
IC(mA )
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
0
⑴ 放大区
当UCE大于一定的数值时，IC只与IB有关，IC=IB。
此区域满足IC=IB称为线性区（放大区）。

## Slide 11
此区域中 : IB=0,IC=ICEO,UBE< 死区电压，称为截止区。
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
0
⑵截止区
ICEO

## Slide 12
IC(mA )
1
2
3
4
UCE(V)
3
6
9
12
IB=0
20A
40A
60A
80A
100A
此区域中UCE＜UBE,集电结正偏，IC不受IB影响，UCE  0,称为饱和区。
0
⑶饱和区
UCES

## Slide 13
3. 主要参数
前述电路中，三极管的发射极是输入输出的公共点，称为共射接法，相应地还有共基、共集接法。
共射直流电流放大系数：
⑴电流放大系数 和 
共射交流电流放大系数：
常用的小功率晶体管，β值一般为20～200。

## Slide 14
①集-基极反向电流ICBO
ICBO是集电结反偏由少子的漂移形成的反向电流，受温度的变化影响。
⑵ 两个极间电流
A
ICBO
温度↑→少子↑ → ICBO ↑
ICBO越小越好

## Slide 15
②集-射极穿透电流ICEO
A
ICEO
ICEO= (1+ ) ICBO，温度↑→ ICBO ↑ → ICEO ↑
↑ →IC ↑
ICEO不受IB控制, IB=0时, IC= ICEO ;IB≠0时, IC= IB+ICEO,电流ICEO，受温度变化的影响较大。
所以集电极电流应为：IC=  IB+ICEO
当温度上升时，ICEO增加，IC也相应增加。所以三极管的温度特性较差。ICEO越小越好， 不宜超过100

## Slide 16
B
E
C
N
N
P
ICEO=  ICBO+ICBO
+
-
+
-
+
-
 ICBO
根据分配关系，收集的电子为电流 ICBO。
进入N区，参与复合的电子为电流 ICBO
ICBO
集电结反偏有ICBO
IB=0
(1+ ) ICBO

## Slide 17
①集电极最大允许电流ICM
IC ↑ →↓→当值下降到正常值的三分之二时的集电极电流即为ICM。
⑶ 极限参数
②集-射极反向击穿电压U(BR)CEO
基极开路时集---射极之间的击穿电压U(BR)CEO
③集电极最大允许耗散功率PCM
晶体管允许结温下的最大热损耗
使用晶体管时： IC ≤ ICM 、
UCE ≤ U(BR)CEO、
UCE IC ≤ PCM

## Slide 18
IC
UCE
PCM = UCEIC
ICM
U(BR)CEO
安全工作区
o

## Slide 19
⑷ 频率参数
①共射截止频率f
晶体管的值随频率而发生变化。频率较低时， 值基本不变，频率较高时， 开始下降，降到0.707倍时的频率,称为截止频率f 。
0
1
100
10
0.707β0
fT
β0
104 105 fB106 107 108 f(Hz)
β
②特征频率fT
值降到1时
所对应的频率。

## Slide 20
4.3.3 三极管的开关特性—— 非门（反相器）
uA
t
uF
t
o
3V
o
3V
R1
R2
A
F
+UCC =3V
-UBB
A
F
0
1
1
0
② 真值表
A
F
1
④逻辑符号
UA
UF
0V
3V
3V
0V
① 分析
③逻辑表达式
⑤ 波形

## Slide 21
图示电路中，晶体管均为硅管,β=30，试分析各晶体管的工作状态。
例
+10V
1kΩ
IC
+6V 5kΩ
IB
(a)
解：
（1）因为基极偏置电源+6V大于管子的导通电压，故管子的发射结正偏，管子导通，电流：
因为 IC>ICS，所以管子工作在饱和区。

## Slide 22
+10V
1kΩ IC
-2V 5kΩ
IB
+10V
1kΩ IC
+2V 5kΩ
IB
(c)
(b)
（2）因为基极偏置电源-2V小于管子的导通电压，管子的发射结反偏，管子截止，所以管子工作在截止区。
（3）因为基极偏置电源+2V大于管子的导通电压，故管子的发射结正偏,管子导通，电流:
因为IC<ICS，所以管子工作在放大区。

## Slide 23
在电路中测得有关三极管各极对地的电位如下所示，试判断各三极管处于哪种工作状态。
e
c
b
3V
5.6V
2.3V
发射结正偏
集电结反偏
放大
e
c
b
0.7V
0.3V
0V
发射结正偏
集电结正偏
饱和
e
c
b
3V
2V
0V
发射结反偏
集电结反偏
截止
例

## Slide 24
设工作于线性放大状态的三极管各管脚对地的电位如下所示，试判断各管脚所属的电极，该管是锗管还是硅管？是NPN型还是PNP型？
0.7V
0V
5V
规律（1）先确定C极（b、e之间互差0.7V或0.3V，剩下的电极即为C极）
硅管：发射结导通压降0.7V左右
锗管：发射结导通压降0.3V左右
NPN型： VC>VB>VE
PNP型： VC<VB<VE
C
硅管
E
NPN
（2）确定类型和管脚。因为
（3）确定材料
例

## Slide 25
-3.2V
-2.5V
-9V
设工作于线性放大状态的三极管各管脚对地的电位如下所示，试判断各管脚所属的电极，该管是锗管还是硅管？是NPN型还是PNP型？
C
B
E
-7V
-2V
-2.3V
C
B
E
锗管
PNP
例

## Slide 26
第 4 章
结束