## Slide 1
指令流水线

## Slide 2
Part One

## Slide 3
一、 流水线的基本概念

## Slide 4
1.流水线技术
把一个重复的过程分解为若干个子过程，每个子过程由专门的功能部 件来实现。
把多个处理过程在时间上错开，依次通过各功能段，这样，每个子过 程就可以与其它的子过程并行进行。
2.流水线中的每个子过程及其功能部件称为流水线的级或段，段与段相 互连接形成流水线。
4.流水线的段数称为流水线的深度。

## Slide 5
 5段指令流水线
指令流水线
  把指令的解释过程分解为多个子过程，
  并让这不同子过程分别用独立的部件来实现。

## Slide 6
5.运算流水线
比如：浮点加法流水线
 把流水线技术应用于运算的执行过程，就形成了 运算操作流水线，也称为部件级流水线。
把浮点加法的全过程分解为求阶差、对阶、尾数
相加、规格化四个子过程。
理想情况：速度提高3倍（
）
入
求阶差
对 阶
尾数相加
规格化
出
△t
△t
△t
△t

## Slide 7
时－空图
  时－空图从时间和空间两个方面描述了流水线的工作过程。
  时－空图中，横坐标代表时间，纵坐标代表流水线的各个段。
  浮点加法流水线的时空图
空间
规格化
尾数相加
对 阶
…… …… ……
求阶差
1 | 2 3 4
……
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
通过时间
排空时间
n
n
n
n
0 1 2 3 4 5 6 7 …… tn-1 tn
tn+1
tn+2 tn+3
时间

## Slide 8
流水技术适合于大量重复的时序过程，只有在输入端不断地提供任 务，才能充分发挥流水线的效率。
流水线需要有通过时间和排空时间。
通过时间：第一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间。 排空时间：最后一个任务从进入流水线到流出结果所需的时间。
1
2
3
4
… … … … … … … …
1
3
4
2
2 3
3 4
4
n
n
空 间
规 格 化
尾 数 相 加
对 阶
求 阶 差
时 间
通 过 时 间
… …
n
1
2
排 空 时 间
tn +1
tn -1 tn
tn +2
tn +3
1
0 1 2 3 4 5 6 7
n

## Slide 9
流水线把一个处理过程分解为若干个子过程（段），每个子 过程由一个专门的功能部件来实现。
流水线中各段的时间应尽可能相等，否则将引起流水线堵塞、 断流。
时间最长的段将成为流水线的瓶颈。

## Slide 10
从不同的角度和观点，把流水线分成多种不同的种类。
部件级、处理机级及处理机间流水线
（按照流水技术用于计算机系统的等级不同）
部件级流水线（运算操作流水线）：把处理机中的部件分段，再 把这些分段相互连接起来，使得各种类型的运算操作能够按流水 方式进行。
处理机级流水线（指令流水线）：把指令的执行过程按照流水方 式处理。把一条指令的执行过程 分解为若干个子过程，每个子 过程在独立的功能 部件中执行。
系统级流水线（宏流水线）：把多台处理机串行连接起来，对同
一数据流进行处理，每个处理机完成整个任务中的一部分。

## Slide 11
单功能流水线与多功能流水线
单功能流水线：只能完成一种固定功 能的流水线。
 多功能流水线：流水线的各段可以进 行不同的连接，从而使流水线在不同 的时间或在同一时间完成不同的功能。
1
2
3
4
5
6
7
8
输 入
求 阶 差
对 阶
相 加
规格化
相 乘
累 加
输 出
（a）分段
1
2
3
4
5
6
7
8
输 入 | 
求 阶 差 | 
对 阶 | 
相 加 | 
规格化 | 
输 出 | 
（b）浮点连接
1
2
3
4
5
6
7
8
输 入 | 
相 乘 | 
累 加 | 
输 出 | 
（c）定乘连接

## Slide 12
静态流水线与动态流水线
（按照同一时间内各段之间的连接方式对 多功能流水线作进一步的分类）
静态流水线：在同一时间内， 多功能流水线中的 各段只能 按同一种功能的连接方式工作。
动态流水线：在同一时间内， 多功能流水线中的各段可以按 照不同的方式连接，同时执行 多种功能。
啊我有兔子牙

## Slide 13
线性流水线与非线性流水线（按照流水线中是否有反馈回路来进行分类）
  线性流水线：流水线的各段串行连接，没有反馈回路。数据通过流 水线中的各段时，每一个段最多只流过一次。
 非线性流水线：流水线中除了有串行的连接外，还有反馈回路。

## Slide 14
顺序流水线与乱序流水线
（根据任务流入和流出的顺序是否相同来进行分类）
顺序流水线：流水线输出端任务流出的顺序与输 入端任务流入的顺序完全 相同。每一个任务在流 水线的各段中是一个跟着一个顺序流动的。
乱序流水线：流水线输出端任务流出的顺序与输 入端任务流入的顺序可 以不同，允许后进入流水线的任务先完成（从输出端流出）。
也称为无序流水线、错序流水线、异步流水线

## Slide 15
part two

## Slide 16
指令流水线
Instruction Pipeline
把一条指令的处理过程拆分成若干阶段（简称为段或级， Stage），
每个阶段由专门的硬件单元完成，
多个硬件单元以时间重叠的方式并行处理多条指令
（即不等一条指令处理完成就开始处理下一条指令），从而 加快指令的执行效率。
两个关键词：拆分和并行

## Slide 17
CLK
程序
计数器
 | 取指 |  | 译码 |  | 执行 |  | 访存 |  | 写回 |  | 
 | IF |  | ID |  | EX |  | MEM |  | WB |  | 
1 |  | 2 | rd | 3 | rs rt | rt |  | 和 |  | 4取 | 5写 回

## Slide 18
数据通路细分为5段，总时长为1个时钟周期=5T
 | 取指令 | IF | (Instruction Fetch)
 | 指令译码 | ID | (Instruction Decode)
执行运算 EX (Execution)
访存阶段 MEM
结果写回 WB (Write Back)
IF
ID
EX
MEM
WB
 | 取指 | 译码 |  | 访存 | 写回
I1
执行

## Slide 19
I2
空间s |  |  |  |  |  | I1 |  |  |  | 
WB |  |  |  |  | I1 |  |  |  |  | I2
MEM |  |  |  | I1 |  |  |  |  | I2 | 
EX |  |  | I1 |  |  |  |  | I2 |  | 
ID |  | I1 |  |  |  |  | I2 |  |  | 
IF | I1 |  |  |  |  | I2 |  |  |  | 
时间t
0 T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T
完成n条指令需要 5T*n

## Slide 20
流水线每一个段的后面都要有一个缓冲寄存器（锁 存器），称为流水寄存器。
作用：在相邻的两段之间传送数据，以保证提供 后 面要用到的信息，并把各段的处理工作相互隔
离。

## Slide 21
程序计数器
取指 IF
译码 ID
执行 EX
访存 MEM
写回 WB
在每个执行阶段的后面增加一个流水寄存器； CLK  锁存本段结果；
下一周期给
写回 WB
访存 MEM
执行
流水寄存器
流水寄存器
流水寄存器
流水寄存器
程序计数器
EX
译码
ID
取指
IF
CLK

## Slide 22
数据通路细分为5段，各段完全并发
 | 取指令 | IF | (Instruction Fetch)
 | 指令译码 | ID | (Instruction Decode)
执行运算 EX (Execution)
访存阶段 MEM
结果写回 WB (Write Back)
I3 | I2 | I1 | IF | ID | EX | MEM | WB
 |  |  | 取指 | 译码 | 执行 | 访存 | 写回

## Slide 24
空间s
WB
MEM
EX
ID
I1
I2 I3
I4 I5
I1
I2
I3
I4
I5
I1
I2
I3
I4
I5
I8
I1
I1
I2
I2
I3
I3
I4
I4
I5
I5
I6
I7
I7
I7
I8
IF I1 I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
0 T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T
时间t
完成n条指令的时间=完成第一条指令时间5T+(n-1)*T=(n+4)T

## Slide 25
理想流水线
适用范围
  指令流水线不同与工业自动化流水线？
理想流水线特征
  阶段数相同：所有加工对象均通过同样的工序（阶段）
不同指令阶段数不同
段时延相同：各段传输延迟一致，不能有等待现象，取最慢的同步取指，访存段最慢
无资源冲突：不同阶段之间无共享资源，各段完全并发 取指令、取数存在内存争用
无段间互锁：进入流水线的对象不受其他阶段的影响 多条指令间存在相关和依赖 Microprocessor without interlocked piped stages（MIPS）

## Slide 26
Part three

## Slide 27
1、吞吐率
在单位时间内流水线所完成的任务数量或输出结果的数量。 n：任务数
Tk：处理完成n个任务所用的时间
TP
n  任务数 Tk 所用时间
如10s完成100个任务 吞吐率?

## Slide 28
TP  n

流水线完成n个连续任务所需要的总时间 为：（假设一条k段线性流水线）
完成N个任务需要的时间
Tk＝kΔt＋(n－1)Δt＝(k＋n－1)Δt
流水线的实际吞吐率
(k  n 1)t
最大吞吐率
n
n 1
TPmax  lim 
k  n 1 t t

## Slide 29
TP
(n1)max
 流水线存在“瓶颈”流水段时，
连续输入n个任务的一条k段线性流水线的实际吞吐率为：
n
ti t1,t2...tk}
k
i1

## Slide 30
实际吞吐率TP= 5/
[(10+10+20+40)+4
 例：有一指令流水线连接图和各段时间消耗如图所示，
问该计算机的CPU时钟至少是多少？完成5个任务的吞吐率是多少？ 最大吞吐率是多少？
10ns 10ns 20ns 40ns
计算机的CPU时钟周期应当以最长的功能段执行时间为准，
即CPU时钟至少为40ns。
× =0.02条指令/ns
40]
最大吞吐率Tpmax=1/40=0.025条指令/ns

## Slide 31
解决流水线瓶颈的方法：
一是将“瓶颈”部分再细分,
当分成与其他时间段几乎相 等的功能段时, 就会每一个 时间步(1个时钟周期)出一条 指令；
另一种是采用 “瓶颈”段 复制的方法，
用数据分配器, 将多条指 令的“瓶颈”段(访存)并 行地执行,加快执行过程。
复杂度要高

## Slide 32
2.加速比
不使用流水线相对使用流水线所花费的时间比值。
假定不使用流水线所用的时间为T0，使用流水线的时间为Tk， 则流水线的加速比为： S = T0/ Tk
当流水线的各个流水段的执行时间为△ti时，一条k段线性流水
线完成n个连续任务的实际加速比为：

## Slide 33
2.加速比
，
则上式可以化简为：

## Slide 34
流水线技术
例 假定 时钟周期，
，时钟周期为10ns， 需要4个
需要5个时钟周期，以上操作所占比例相应为
流水线机器上由于存在时钟偏移和启动时间，时钟周期增加了1ns， 并忽略其他的影响，求 。
解：非流水线的机器上
=10ns× [40%× 4 +20%× 4+ 40%×5] =44ns
在流水线方式下，时钟周期为10+1=11ns
流水线下，一个周期流出一条指令，指令执行时间11S 所以加速比为 44/11=4

## Slide 35
指流水线的设备利用率,即流水线中设备的使用时间占整个运行时间之比， 也称流水线设备的时间利用率。
流水线的效率包含时间和空间两方面的因素，通过时空图来计算流水线的 效率非常方便。
3.效率
各段的执行时间不相等的k段线性流水线，完成n个连续任务的效率为： 从时空图上来看：效率实际上就是n个任务所占用的时空区面积与k个段所
占用的总的时空区的面积之比。

## Slide 36
3.效率
数据。此数据处理流水线的实际吞吐率为？此时该
某数据处理流水线如下图所示，若每隔3t流入一个数据，连续处理4个 流水线的效率为？。
时空图：
流水线吞吐率=指令数/指令总执行时间 = 4/(6t+ 3* 3t)= 4/15t
流水线效率=实际使用时空区/总时空区 = 4 *6t/ 4* 15t= 2/5
6t

## Slide 37
3.效率
当n>>k时，效率E趋近于1。
各 段 时 间 相等可化简为

## Slide 38
Part Four

## Slide 39
指令相关的定义
Definition of Instruction Dependency
所谓“相关”是指在一段程序的邻近指令之间存在某种关系
这种关系造成流水线中的某些指令无法在指定的时钟周期被执行（冒 险），影响指令在时间上的重叠执行，
使得流水线吞吐率和加速比的下降，是制约流水线性能的重要原因之一。 流水线主要包含三种相关：
结构相关（Structural Dependency）
数据相关（Data Dependency）
控制相关（Control Dependence）
Tianjin University

## Slide 40
01
结构相关

## Slide 41
结构相关
Structure Dependency
结构相关是指流水线中多条指令在同一时钟周期内争用同一个功能部 件（主存或ALU），从而发生冲突，造成指令无法继续执行。
比如访存冲突，数据和指令保存在同一存储器（冯诺依曼计算机结构） 消除结构相关
解决办法Ⅰ：设置相互独立的指令存储器和数据存储器（哈佛结构） 或设置相互独立的指令Cache和数据Cache
解决方法Ⅱ：插入暂停周期 （“流水线气泡”或“气泡”）
Tianjin University

## Slide 42
由于访问同一个存储器而引起的结构冲突

## Slide 43
R eg
R eg
M
R eg
R eg
气 泡
ALU
M
5
ALU
M
气 泡
M
R eg
M
时 间 （ 时 钟 周 期 ）
1
2
为消除结构冲突而插入的流水线气泡
3 ALU
4
ALU
6
7
8
气 泡
气 泡
气 泡
load
指 令 i+1
指 令 i+2
暂 停
指 令 i+3
M
M
R eg
M
R eg

## Slide 44
引入暂停后的时空图
指令编号 | 时钟周期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
指令i | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  |  | 
指令i+1 |  | IF | ID | EX | MEM | WB |  |  |  | 
指令i+2 |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB | WB |  | 
指令i+3 |  |  |  | stall | IF | ID | EX | MEM | WB | 
指令i+4 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
指令i+5 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM

## Slide 45
02
控制相关

## Slide 46
控制相关
Control Dependency
控制相关是一种由转移指令引起的相关。
当执行转移指令时，可能会顺序取下一条指令；也可能会 转 移 到 新 的 目 标 地 址 取 指 令 （ 即 P C = P C + 4 或 target addr）
由于微处理器每个时钟周期都会顺序取出一条指令，则在 转移发生之前，转移指令之后的若干条指令已经被取到流 水线中。
此时，如果发生转移，则将造成转移指令之后进入流水线 的那些指令是不应该被执行的，从而使程序运行发生错误。
第I条：if 第I+1条：
p1 { S1；
}
第I+2条：else { S2；
}；
Tianjin University

## Slide 47
控制相关
Control Dependency
Tianjin University

## Slide 48
方法1：暂停/排空流水线
Method 1: Halt/Flush Pipeline
简单处理分支指令：分支成功的情况(5段流水线中，改变PC值 是在MEM段进行)
分支指令 | IF | ID | EX |  | WB |  |  |  |  | 
分支目标指令 |  | IF | stall | stall | IF | ID | EX | MEM | WB | 
分支目标指令+1 |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM | WB
分支目标指令+2 |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX | MEM
分支目标指令+3 |  |  |  |  |  |  |  | IF | ID | EX
由分支指令引起的延迟称为分支延迟
Tianjin University

## Slide 49
方法2：译码阶段判断分支条件
Method 2: Branch Decision in Decode Stage
改进：分支指令判断提前执行， 是在ID段的末尾执行完成
存在的问题：仍然会造成1个时 钟周期的浪费，能否进一步减 少由于控制相关给流水线性能 带来的负面影响呢？
Tianjin University

## Slide 50
方法3：分支预测
Method 4: Branch Prediction
在流水线取指阶段提前猜测分支指令的分支方向。 如果猜测正确，则流水线不会停顿，继续执行；
否则，清空流水线（已取出的错误指令），从正确分支目标地址 处执行。这种猜测分支方向的技术称为分支预测。
Tianjin University

## Slide 51
分支预测的种类
Class of Branch Prediction
静态分支预测：总预测分支未发生（或总预测分支发生）。
平均命中率为50%
需要编译器的支持（软件）
动态分支预测：基于之前分支的历史信息来决定本次分支的方向。
现代处理器普遍采用，命中率可达90%以上
分支预测器（硬件）
Tianjin University

## Slide 52
方法4：延迟转移
Method 3: Delay Branch
这是一种通过编译器辅助的流水线优化技术。 在转移指令之后插入一条或几条有效的指令
延迟转移规定转移指令（第i条）的后续一条指令（第i+1条）所在的 位置称为“分支延迟槽”，简称“延迟槽（delay slot）”。
编译器在进行指令调度的时候，选择某条指令位于延迟槽中，使得无 论转移成功与否流水线都会执行这条指令。
这条位于延迟槽中的指令被称为“延迟指令”。
Tianjin University

## Slide 53
方法4：延迟转移
Method 3: Delay Branch
没有发生转移
发生转移
本质上，延迟转移技术就是在逻辑上“延长”了转移指令的执行时间
Tianjin University

## Slide 54
控制冲突总结
指令跳转
  IF段重新取新的指令
清除误取指令
  IF/ID、ID/EX段给出同步清零信号
分支指令执行阶段？
  越早执行，性能损失越小
  MIPS中通常为ID段执行，为了简化中断，重定向机制，可在EX段执行
分支延迟槽技术
  配合ID段执行分支指令，彻底消除分支带来的流水性能损失
  如何将有用的指令载入延迟槽比较关键
 X86中没有分支延迟槽，采用动态分支预测技术

## Slide 55
指令流水线的冲突、相关、冒险（hazard）
结构冲突
  争用主存：IF段取指令、ID段取操作数
  争用ALU：多周期方案中计算PC、分支地址，运算指令
控制冲突
  提前取出的指令作废，流水线清空（比如转移指令等）
  流水线发生中断
数据冲突
  指令操作数依赖于前一条指令的执行结果
  引起流水线停顿直到数据写回
ADD $s1, $s2, $s3 ADD $s4, $s1, $s3

## Slide 56
03
数据相关

## Slide 57
数据相关（数据冲突）
当相关的指令靠得足够近时，它们在流水线中的重叠执行或者 重新排序会改变指令读/写操作数的顺序，使之不同于它们串行执 行时的顺序，则发生了数据冲突。
举例：
DADD R1，R2，R3
DSUB R4，R1，R5
XOR R6，R1，R7
AND R8，R1，R9
OR R10，R1，R11

## Slide 58
流水线的相关与冲突
时 间 （ 时 钟 周 期 ）
1 2
3 4
5 6
IM R e g
D M
ALU
R e g
IM R e g
D M
ALU
R e g
IM R e g
D M
ALU
IM R e g
ALU
IM
R e g
D A D D R 1 ，R 2 ，R 3
D S U B R 4 ， R 1 ， R 5
X O R R 6 ， R 1 ， R 7
A N D R 8 ， R 1 ， R 9
O R R 1 0 ， R 1 ， R 11
流水线的数据冲突举例

## Slide 59
Tianjin University
数据相关
Data Dependency
数据相关是指在流水线中，如果某一条指令必须等前面指令的运行 结果，才能继续执行，那么指令间就存在数据相关。
指令i:and $1,$2,$3
指令j:sub $2,$1,$3 写后读相关（Read after Write，RAW）
指令j需要i的计算结果，但在流水线中，j可能在i写入结果前对保存该 结果的寄存器进行读操作，从而读取错误的数据。
最常见的一种数据冲突

## Slide 60
Tianjin University
数据相关的分类
Classification of Data Dependency
读后写相关（Write after Read，WAR）：指令j在指令i读取某个 寄存器之前对该寄存器进行了写操作，导致指令i读取了已经进行 了写操作的数据，从而发生错误。
指令i:and $1,$2,$3
指令j:sub $2,$1,$3 (如$2，正常不构成影响)
这种冲突仅发生在这样的情况下：
有些指令的写结果操作提前了，而且有些指令
的读操作滞后了；指令被重新排序了。 由反相关引起

## Slide 61
Tianjin University
数据相关的分类
Classification of Data Dependency
写后写相关（Write after Write，WAW） 指令i和j对相同的寄存器进行写操作
指令i:and $2..........（实际执行时后写）
指令j:sub $2..........(实际执行时先写)
如果在流水线中，指令j先于指令i完成了对寄存器的写操作，从而导 致最终寄存器中存放的是指令i的结果，而不是指令j的结果，发生写 入顺序的错误
写后写冲突仅发生在这样的流水线中：
流水线中不只一个段可以进行写操作； 指令被重新排序了（乱序调度）

## Slide 62
i1: i2:
数据相关的分类
Classification of Data Dependency
问题1：下列程序存在哪些数据相关？
sub $s0, and $a0,
问题2：MiniMIPS32处理器中哪些
相关不会产生流水线冒险？
$t0, $t1
$s0, $s1
i3: or $t0, $s0, $v0
i1和i3之间对于寄存器$t0存在WAR
i1和i4之间对于寄存器$t0存在WAR
i4: add $t0, $t0, $s1
i1和i2之间对于寄存器$s0存在RAW i3和i4之间对于寄存器$t0存在RAW
i1和i3之间对于寄存器$s0存在RAW i3和i4之间对于寄存器$t0存在WAW
Tianjin University

## Slide 63
数据相关的解决办法
Tianjin University

## Slide 64
1)插入暂停周期
Insert Bubbles
LUI $t0,
NOP
NOP
NOP
ORI $s0, 0xABCD
0x1234
$t0,
方法：
硬件方法插入空操作气泡
Tianjin University

## Slide 65
lw $s1, ($
画出采用气泡流水线执行下述程序的流水线时空图
addi , $s0, 4 s0 add $s2, $s2, $s1
and $s3, $s1, $s2
sub $s4, $s2, $s2
存在的问题：
，减低了流水线的运行效率
)

## Slide 66
2)依靠编译器协助
Assist with Compiler
指令调度
存在的问题：
编译器需要特别设计；并不是每次都可以找到无关指令调度
Tianjin University

## Slide 67
3)数据重定向
Data Forward（Bypass）
时 间 （ 时
采用定向技术消除相关
钟 周 期 ）
R e g
I M
R e g
关键思想：如果能够将该计算结果从其产生的地方直接送到其它指
令 它的地方，那么就可以避免停顿。
ALU
R e g
I M
D M
ALU
I M
R e g
D M
ALU
D S U B R 4 ， R 1 ， R 5
D A D D R 1 ， R 2 ， R 3
I M
A N D R 8 ， R 1 ， R 9
O R R 1 0 ， R 1 ， R 1 1
6
R e g
5
R e g
D M
R e g
I M
ALU
4
3
2
1
R 7
X O R R 6 ， R 1 ，
Tianjin University

## Slide 68
数据相关处理机制
软件方法（编译器完成）
插入空指令
调整程序顺序，使相关性在流水线中消失
硬件方法
插入气泡（空操作）
  向后段插入气泡（接口信号清零）
  向前给出阻塞信号（流水线停顿）避免当前指令被新指令取代
数据重定向bypass（数据旁路）
将后端处理后的数据（还没来得及写回）重定向
数据在哪就从哪送到运算器

## Slide 69
数据相关执行动态（插入气泡）
add需要读$5的值，但LW指 令的$5正确值在WB段生成
add $6, $5, $7
or $7, $6, $7
add $6, $5, $7
or $7, $6, $7
WB
$5, 4($1)
clks
add $6, $5, $7 sub $1, $2, $3
or $7, $6, $7
$5, $7 $2, $3
or $7, $6, $7
3
4
5
6
7
8
9
10
11
sub $1, $2, $3 sub $1, $2, $3 sub $1, $2, $3 or $7, $6, $7 and $9, $7, $6 and $9, $7, $6
Next Instr
Next Instr
Next Instr
add $6, sub $1,
and $9, $7, and $9, $7,
and $9, $7,
lw
or $7, $6, $7
MEM
$5, 4($1)
lw
EX
$6 $6 $6
ID
add $6, $5, $7 lw $5, 4($1)
sub $1, $2, $3 add $6, $5, $7
sub $1, $2, $3
IF

## Slide 70
数据相关执行动态(重定向)
or $7, $6, $7
add $6, $5, $7
and $9, $7, $6
or $7, $6, $7
clks | IF | ID | EX | MEM | WB
3 | sub $1, $2, $3 | add $6, $5, $7 | lw $5, 4($1) |  | 
4 | sub $1, $2, $3 | add $6, $5, $7 |  | lw $5, 4($1) | 
5 | or $7, $6, $7 | sub $1, $2, $3 | add $6, $5, $7 |  | lw $5, 4($1)
6 | and $9, $7, $6 |  | sub $1, $2, $3 |  | 
7 | Next Instr |  |  | sub $1, $2, $3 | add $6, $5, $7
8 | … | Next Instr | and $9, $7, $6 | or $7, $6, $7 | sub $1, $2, $3

## Slide 71
流水线性能分析
例 SPECINT2000 基准测试程序包含的取数据、存数据、条件分支指令、跳转指令、R型 算术逻辑运算指令；比例分别为25%、10%、 11%、 2%、52%。
假设40%的取数据指令存在Load-Use相关，
而1/4的条件分支指令分支预测会失败，跳转指令不预测，不考虑其他冲突， 请计算(1)该程序在MIPS指令流水线中执行的CPI?
解: 程序的CPI 等于各指令CPI的加权平均值， 取数据指令如果不存在Load-Use相关，CPI=1:
如果存在Load-Use相关，需要插入一个气泡来消除这种相关性 CPI=2,
取数据指令的CPI= 1*0.6+2*0.4=1.4。

## Slide 72
流水线性能分析
取数据、存数据、条件分支指令、跳转指令、R型算术逻辑运算指令比例分别为25%、 10%、 11%、 2%、52%。假设40%的取数据指令存在Load-Use相关，而1/4的条件分 支指令分支预测会失败，跳转指令不预测，不考虑其他冲突， (2)如果流水线时钟周期是400ps,求测试程序执行时间?
假设条件分支指令在EX段执行，
如果预测失败，则会引起流水线清空，两个时钟周期的损失CPI=3; 考虑预测失败因素，分支指令的CPI=1*0.75+3*0.25=1.5.
跳转指令不进行预测，两个时钟周期损失，CPI=3; 其他指令CPI= 1

## Slide 73
流水线性能分析
例 SPECINT2000 基准测试程序包含的取数据、存数据、条件分支指令、跳转指令、R 型算术逻辑运算指令比例分别为25%、10%、 11%、 2%、52%。假设40%的取数据指令存 在Load-Use相关，而1/4的条件分支指令分支预测会失败，跳转指令不预测，不考虑其 他冲突，如果流水线时钟周期是400ps,求测试程序执行时间?
条件分支指令CPI=1*0.75+3*0.25=1.5.跳转指令CPI=3; 其他指令CPI= 1 CPI=1.4*25%+1*10%+1.5*11%+3*2%+ 1*52%= 1.195
故测试程序执行时间为: T=指令条数*CPI*时钟周期=
*1.195*400*10-12=47.8s

## Slide 74
Part Five
高级流水线技术

## Slide 75
两种增加指令级并行的策略:
●多发射技术
通过采用多个内部功能部件，使流水线功能段能同时处理多条 指令，处理机一次可以发射多条指令进入流水线执行;
●超流水线技术
通过增加流水线级数来使更多的指令同时在流水线中重叠执行。

## Slide 76
超标量流水线技术（动态多发射技术）
●每个时钟周期内可并发多条独立指令，以并行操作方式将两条 或多条指令编译并执行，为此需配置多个功能部件。
●超标量技术不能调整指令的执行顺序，因此通过编译优化技术， 把可并行执行的指令搭配起来，挖掘更多的指令并行性

## Slide 77
超长指令字技术（静态多发射技术）
●由编译程序挖掘出指令间潜在的并行性
●将多条能并行操作的指令组合成一条具有多个操作码字段的超 长指令字(可达几百位)，为此需要采用多个处理部件。

## Slide 78
超流水线技术
●流水线功能段划分得越多，时钟周期就越短，指令吞吐率也就 越高，因此超流水线技术是通过提高流水线主频的方式来提升 流水线性能的。
●但是，流水线级数越多，用于流水寄存器的开销就越大，因而 流水线级数是有限制的，并不是越多越好。

## Slide 79
超流水线技术与多发射技术
●超流水线CPU在流水线充满后，每个时钟周期还是执行一条指 令, CPI = 1,但其主频更高
●多发射流水线CPU每个时钟周期可以处理多条指令，CPI< I,相 对而言，多发射流水线成本更高，控制更复杂。

## Slide 80
01.下列关于流水 CPU基本概念的描述中，正确的是( )。 A.流水CPU是以空间并行性为原理构造的处理器 B.流水CPU一定是RISC机器
C.流水CPU一定是多媒体CPU
D.流水CPU是--种非常经济而实用的时间并行技术
D
02.下列关于超标量流水线的描述中， 不正确的是( )。 . A.在一个时钟周期内一条流水线可执行一条以上的指令 B.一条指令分为多段指令由不同电路单元完成 C.超标量通过内置多条流水线来同时执行多个处理器，其实质是以空间换取时间 D.超标量流水线是指运算操作并行
C
03.下列关于动态流水线的描述中，正确的是( )。A
A.动态流水线是指在同一时间内，当某些段正在实现某种运算时，另一些段却正在进 行另一种运算，这样对提高流水线的效率很有好处，但会使流水线控制变得很复杂
B.动态流水线是指运算操作并行 C.动态流水线是指指令步骤并行 D.动态流水线是指程序步骤并行

## Slide 81
C

## Slide 82
现有四级流水线，分别完成取指令、指令译码并取数、运算、回写四步操作，假设完成各 部操作的时间依次为100ns、100ns、 80ns 和50ns。试问: 1)流水线的操作周期应设计为多少?
2)若相邻两条指令如下，发生数据相关( 假设在硬件上不采取措施)，试分析第二条 指令要推迟多少时间进行才不会出错。
ADD R1, R2, R3 # R2+R3 -> R1; SUB R4,R1, R5 # R1-R5 -> R4
流水线操作的时钟周期T应按四步操作中的最长时间来考虑，所以T=100ns。
ADD指令后写入R1，因而 发生数据冲突。
若硬件上不采取措施，即 SUB指令中的指令译码并 取数周期应在ADD指令
第二条指令SUB至少.应 迟 两个时钟周期(2x100ns)，

## Slide 83
现有四级流水线，分别完成取指令、指令译码并取数、运算、回写四步操作，假设完成各 部操作的时间依次为100ns、100ns、 80ns 和50ns。试问:
ADD R1, R2, R3 # R2+R3 -> R1; SUB R4,R1, R5 # R1-R5 -> R4 3)若在硬件设计上加以改进，至少需要推迟多少时间?
若在硬件上加以改进，
在ADD指令中，运算周期已得 到结果。
可以通过数据旁路技术在运算 结果一得到时，就将结果快速 地送入寄存器RI,而不需要等到 写回周期完成
可以只延迟-一个时钟周期 ( 100ns)。