## Slide 1
第2讲：存储器层次结构
Chapter 2: Memory Hierarchy
p存储层次
p高速缓冲存储器（Cache）
p虚拟存储器

## Slide 2
第四章：存储器层次结构
Chapter 4: Memory Hierarchy
p存储层次
p高速缓冲存储器（Cache）
p虚拟存储器

## Slide 3
典型的PC机组织结构
Typical PC Organization
1
2

## Slide 4
存储墙
Memory Wall

## Slide 5
存储器层次结构概览
Memory Hierarchy：An Overview

## Slide 6
存储器层次架构参数
Memory Hierarchy：Parameter
名称
大小
实现技术
访问时间
带宽
管理者
后备
访问类型
容量
延时
带宽

## Slide 7
常见的存储器层次结构
Common Memory Hierarchies
1、最初出现L3三级缓存AMD的K6处理器，受限于制造工艺，L3在主板
2、Intel首次出现L3缓存的是Itanium安腾服务器处理器，接着就是
P4EE和至强MP

## Slide 8
常见的存储器层次结构
Common Memory Hierarchies
当L3集成进CPU正式成为CPU内部缓存后，CPU处理数据时只有5%需要在内存
中调用数据，进一步地减少了内存延迟，使系统的响应更为快速。

## Slide 9
高速缓存四种状态：M E S I
Common Memory Hierarchies
M(Modified):已修改-
S(Shared):共享的-多个cpu核共享
E(Exclusive):独占的-数据是cpu核独占
l(Invalid):失效的-被其他cpu核所修改
线程
线程
L1指令cache L1数据cache
L2 cache
Main Memory

## Slide 10
高速缓存四种状态：M E S I
Common Memory Hierarchies
1、假使有一个数据int a = 1,这个数据被线
程1（在cpu核心1上面执行），线程2（cpu
核心2上面执行）读取，数据a的状态
S(Shared)共享
2、线程1执行指“a=a+1”,数据a在cpu核
心1中M(Modified)，cpu核心2中为
I( Invalid)
线程1
线程2
3、此时如果cpu核心2再去读取a的数据，
需要直接去内存读取。
4、如果数据a只在cpu核心1的高速缓存里
面，而cpu核心2的高速缓存里面没有，此时
数据a在cpu核心1中是E(Exclusive)独占的。

## Slide 11
第四章：存储器层次结构
Chapter 4: Memory Hierarchy
p存储层次
p高速缓冲存储器（Cache）
p虚拟存储器
p其它存储器

## Slide 12
高速缓冲存储器（Cache）
Cache
ØCache综述
ØCache性能的量化
ØCache性能的优化
ØCache控制器的实现

## Slide 13
高速缓冲存储器（Cache）
Cache
ØCache综述
ØCache性能的量化
ØCache性能的优化

## Slide 14
基本概念
Basic Concept
On-chip片上
Off-chip
Cache
(SRAM)
处理器
MC
主存(DRAM)
Core
Uncore

## Slide 15
基本概念
Basic Concept
访存请求：
行（Line）
Cache
4
9
10
3
10
块是Cache和主存交互的基本单位
主存
0
4
1
5
2
6
3
7
8
9
10
14
11
15
12
13
块（Block）

## Slide 16
1.主存的一般地址格式
如主存32B，块长为4
主存储器 主存块号
1)主存32B，地址5位
址2位
0
1
2
3
4
00
01
10
11
000
000
000
000
字块0
3)主存地址格式
001 00 字块1
~
~
3位
~
~
2位
110 01
主存块号
字块 7(23－1)
31
4个字

## Slide 17
2.cache地址格式
如Cache 16B，块的大小与主存块大小相同，为4
块内地址2位,地址4位
Cache
缓存块号
0
1
2
3
00 00
00 01 字块0
00 10
00 11
01 00
2位
2位
4
cache块号
字块1
字块2
~
~
~
~
15
字块 3

## Slide 18
3.cache中块的内容是副本
主存
块号
缓存块号
字块0
Cache
标记
000
主存储器
00
0
1
字块 0
0011
000 11
…
…
字块 1
字块 1
字块2
~
~
~
~
~
~
~
~
字块 3
字块7
11
000
11
00
主存块号
cache块号

## Slide 19
基本工作原理
Basic Concept
来 自 C P U
主 存 地 址
主 存 地 址
块 地 址
块 内 位 移
不 命 中
主 存 → C a c h e
地 址 变 换
访 问 主 存
命 中
调 入 一 块
主 存
块 地 址
块 内 位 移
C a c h e 地 址
C a c h e
存 储 体
C a c h e
至 C P U

## Slide 20
Cache设计中的4个基本问题
4 Issues in Cache Design
• 一个“块”应
该放置在Cache
的什么位置？
• 如果“块”在
Cache中，如何
找到它？
“块” “块”
放置 识别
“块” 写策
替换 略
• 当发生miss的
时 候 ， 哪 个
“块”应该被
替换？
•对 于 写 操 作
（hit or miss）
应该如何处理？

## Slide 21
Cache设计中的4个基本问题
4 Issues in Cache Design
• 一个“块”应
该放置在Cache
的什么位置？
• 如果“块”在
Cache中，如何
找到它？
“块” “块”
放置 识别
“块” 写策
替换 略
• 当发生miss的
时 候 ， 哪 个
“块”应该被
替换？
•对 于 写 操 作
（hit or miss）
应该如何处理？

## Slide 22
“块”放置（映射）
Block Mapping
p主存的容量远大于Cache容量
CPU
p主存和Cache之间的基本交互单位是“块”
p所有块的大小相同
Cache
Bus
Main Memory
p多个主存块会共享Cache中的同一行（Cache line）

## Slide 23
直接映射
Direct-mapped Cache
l 主存中的每个块只能放在Cache中唯一位置（行）

## Slide 24
直接映射
Direct-mapped Cache
l 主存中的每个块只能放在Cache中唯一位置（行） 2位 3位
Cache索引
映射到Cache的行号 = 主存块号 mod Cache行数
• 主存块数32
块地址 5位
区（块群）数：32/8=4

## Slide 25
全相联映射
Fully Associative Cache
l 主存中的每个块可放置在Cache中的任何位置（行）

## Slide 26
主存地址
N路组相联映射
N-way Set Associative Cache
主存字块标记 组地址 字块内地址
2位
2位
p一个“组（set）”是若干块集合
00 00
00 01
00 10
00 11
11 00
11 01
11 10
主存16个块(4位）
cache 8个块，2路组相联，4组
11 11

## Slide 27
N路组相联映射
N-way Set Associative Cache
p一个“组（set）”是若干块（行）的集合
p主存和Cache中的组都具有同样大小（即组内块数相同）
p“N路”指每个组中包含的块（行）的数目，也称为相联度
p主存中的一个块首先被映射到Cache中的唯一一组中，然后该块可以放
在这个组的任何一行中

## Slide 28
主存地址
N路组相联映射
N-way Set Associative Cache
主存字块标记 组索引 字块内地址
1位
2位
组索引 映射到Cache组号 = 主存块号 mod Cache组数
• 主存块数32
地址5
cache 组数 2
组群数：32/2=16

## Slide 29
总结
Summarization
p直接相联结构简单，但冲突率最高；全相联结构复杂，但冲突率最低
p组相联具备上述两者的特点,直接相联 和全相联 的相联度？
映射方法
直接映射
全相联
组数
Cache中的块数
1
每组块数（关联度）
1
Cache中的块数
相联度（一般为2~16）
组相联
Cache中块数/相联度
相联度越高，Cache空间的利用率就越高，
块冲突概率就越低，不命中率也就越低。
想一想：相联度一定是越大越好？
增大相联度不一定使Cache的性能提高,
会导致速度变慢，使系统复杂性增加

## Slide 30
Cache设计中的4个基本问题
4 Issues in Cache Design
• 一个“块”应
该放置在Cache
的什么位置？
• 如果“块”在
Cache中，如何
找到它？
“块” “块”
放置 识别
“块” 写策
替换 略
• 当发生miss的
时 候 ， 哪 个
“块”应该被
替换？
•对 于 写 操 作
（hit or miss）
应该如何处理？

## Slide 31
全相联映射
每个主存块可装到Cache任一行中
块长：29块内地址9位
cache容量8K(213)
块数(24) 16
直接比较！
主存1M，地址20位
块数 2048（211）
0000 0001 111
Cache标记（tag）
指出对应行取自哪个主存块(主
存块号)

## Slide 32
直接映射
假定数据在主存和Cache间的传送单位为512B(29),主存1MB,cache8KB(213 )
块长：29
块内地址9位
cache块数
(行，槽，slot)
0000 001
213/29= 24=16
0220CH映
射到Cache
哪块
主存块数：220/29=211
内存块群（区)数
211/24=27
Cache索引
字块标记：7位
0000 0010 0010 0000 1100B
是第1块群中的0001块（即第17块）中第12个单元！

## Slide 33
组相联映射
假定数据在主存和Cache间的传
送单位为512Ｂ
指出对应行取自哪个主存组群
0000 0001
例：如何对0120CH单元进行访问？
0000 0001 0010 0000 1100B
第1组群中的001块（即第9块）
中第12个单元。
Cache
所以，映射到001组中。
组索引
将主存地址标记和对应Cache组中每个Cache标记进行比较！

## Slide 34
Cache结构的表示
Presentation of Cache Organization
三元组：<Cache容量, 行（块）大小, 相联度>
pV：有效位，指明是否该Cache行已经与一个主存块建立了映射关系
pTag：标记位，用于区分所有可能映射到该Cache行的多个主存块
p
Data：存放在该Cache行中的数据

## Slide 35
访存地址划分
Partition of Memory Address
三元组：<Cache容量, 行（块）大小, 相联度>
p假设主存4GB，cache容量为1KB，块大小为16B，采用直接映射，写出其主存地址格式。
p Cache的结构为<1KB, 16B, 1>
pcache 块数=210/24=2
主存 块数=232/24=2
6
28
p块内偏移offset
16B “b = ꢀlog216= 4位”，
1ꢁꢂ
p索引index cache 2 行“q = ꢀlog =6位”，
6
2
16ꢂ×1
p标记tag
28-6=22位 或 log 2 /2
2
28 6

## Slide 36
Cache结构的表示
Presentation of Cache Organization
三元组：<Cache容量, 行（块）大小, 相联度>
pV：有效位，指明是否该Cache行已经与一个主存块建立了映射关系
pTag：标记位，用于区分所有可能映射到该Cache行的多个主存块
pData：存放在该Cache行中的数据

## Slide 37
直接映射
Direct-mapped Cache

## Slide 38
全相联映射
Fully Associative Cache
三元组：<Cache容量, 行（块）大小, 相联度>
p假设主存4GB（232）Cache容量为1KB，块大小为16B，采用全相联映射，
p
其结构为<1KB, 16B, 64>。
28位
4位
p块内偏移offset占“b = ꢀlog216= 4位”，
标记tag(主存块号)占28位。

## Slide 39
全相联映射
Fully Associative Cache

## Slide 40
N路组相联映射
N-way Set Associative Cache
三元组：<Cache容量, 行（块）大小, 相联度>
p假设主存4GB（232）,Cache容量为1KB，块大小为16B，采用2-路组相联映射
p该Cache的结构为<1KB, 16B, 2>
pcache 块数=210/24=2
p 主存块数=232/24=2
cache 组数= 26/2 =25
6
主存组群=228/25=2
28
23
p块内偏移offset占“b = ꢀlog216= 4位”，
1ꢁꢂ
p索引index（也就是Cache组号）占“q = ꢀlog =5位”
2
16ꢂ×2
p标记tag（组群号）占23位。

## Slide 41
N路组相联映射
N-way Set Associative Cache

## Slide 42
设 cache 的容量为 块，每块是一个 32 位字( )，主存容量是 cache 容量的
倍。将主存中这些数据装入 cache 后，cache 各块中的数据内容及相应的标志是什么？
（1）全相联映射；（2）直接相联映射；（3）4 路组相联映射。
cache容量 214*4B=216 主存容量 216*256=224
主存地址 24位
标记 组索引 块内地址
区号 行索引 块内地址
块号 块内地址
2
8 14
10 12 2
各字段位数 22 2
010004H=0000 0001 0000 0000 0000 01 00B
全相联 00 0000 0100 0000 0000 0001=004001H
直接映射 0000 0001=01H 第00 0000 0000 0001行
4路组相联 0000 0001 00 =004H 第0000 0000 0001组

## Slide 43
总结
Summarization
pCache结构可通过三元组<SIZE, ASSOC, BLOCKSIZE>描述
ü SIZE：数据部分的总容量（总字节数）
ü ASSOC：相联度（组中的块数）
ü BLOCKSIZE：一块中所含的字节数
tag
block offset
index
p解析访存地址？
?
?
?
tag
block offset
log (#. sets) log (BLOCKSIZE)
index
2
2

## Slide 44
Cache设计中的4个基本问题
4 Issues in Cache Design
• 一个“块”应
该放置在Cache
的什么位置？
• 如果“块”在
Cache中，如何
找到它？
“块” “块”
放置 识别
“块” 写策
替换 略
• 当发生miss的
时 候 ， 哪 个
“块”应该被
替换？
•对 于 写 操 作
（hit or miss）
应该如何处理？

## Slide 45
“块”替换
Block Replacement
p直接相联Cache不需要替换策略，为什么？
p组相联和全相联Cache需要替换策略，常见策略包括：
ü 随机替换（Radom）
ü 先进先出（FIFO）
ü 近期最少使用（LRU，Least Recently Used）

## Slide 46
Cache近期最久未使用算法(LRU)
t
22 11
22
19
7
16
4
3
220
221
110
220
221
222 223
113 160
191 192
40
41 每行2位的计数器
0
1
2
3
111
112
190
161 162
193
72
30
73
70
71
载 载 命 载 载 替 替 替
入 入 中 入 入 换 换 换

## Slide 47
近似LRU算法
t
22 11
22
22
19
7
16
4
3
0
1
0
220
0
22 22
22
22
11
0
1
2
3
0
0
0
1
1
0
1
1
11
1
1
11
11 16
0
0
190
191
70
19
7
载 载 命 载 载 替
入 入 中 入 入 换
核心思想：跟踪记录哪些Cache行最近被访问，而不是精确地追踪每个
Cache行的访问时间。
这种策略通过简化LRU的实现来减少计算和存储的开销，从而在相联度较
大的情况下提供一种更经济的解决方案。通过首先记录哪一对Cache行最近
被访问，可以在不牺牲太多性能的前提下，有效地管理Cache的替换操作

## Slide 48
pCache替换算法都是硬件实现的
pLRU是基于历史经验的替换策略，较准确地反映了程序的时间局部性
p当相联度较大时，LRU的实现代价大，可使用近似LRU替换策略
ü
ü
p对于更高的相联度，也可以采用随机替换策略
ü硬件易于实现，代价低
ü有时候，其性能好于（近似）LRU替换策略

## Slide 49
Cache设计中的4个基本问题
4 Issues in Cache Design
• 一个“块”应
该放置在Cache
的什么位置？
• 如果“块”在
Cache中，如何
找到它？
“块” “块”
放置 识别
“块” 写策
替换 略
• 当发生miss的
时 候 ， 哪 个
“块”应该被
替换？
•对 于 写 操 作
（hit or miss）
应该如何处理？

## Slide 50
处理“写”操作需要考虑的问题
Issues of Handling Write
写命中时，如何更新Cache中的内容？
写缺失时，是否需要在Cache中分配新的“行”？

## Slide 51
写命中策略
Write Hit Policy
p写直达（WT, Write Through）
ü 信息被同时写入Cache行和下一级存
储的对应块中
p写回（WB, Write Back）
ü 信息仅写入Cache行中，被改写的行
只有被替换时才写回下一级存储的对
应块中

## Slide 52
写直达
Write Through
Cache
下一级存储（主存）

## Slide 53
写回
Write Back
Cache
块替换触发写回
下一级存储（主存储器）

## Slide 54
写回
Write Back
pCache每一行都对应一个“脏位”(D)：当某行被写时，其脏位置“1”
TAG
tag bit
D
LRU
V
p当一个脏行被替换时，需要将整个行写入下一级存储（“写回”）

## Slide 55
写直通 vs 写回
WT vs WB
p写回的优点：
ü 完成写操作（写单字）速度快
ü 对同一Cache行的多次写操作只会引发对下一级存储的一次写操作
ü 对下一次存储（特别是主存）的访存压力小，带宽利用率高
p写回的缺点：
ü 实现代价高、破坏了数据一致性（coherence）
p写直通的优点：
ü 易于实现；读缺失处理简单，代价低，不需写回下一级存储；保持了数据一致性
p写直通缺点：
ü 写操作速度慢
ü 对下一级存储（特别是主存）的访存压力大，带宽利用率低

## Slide 56
Write Through（写直达）中的Write Buffer（写缓冲）
Cache
Memory
CPU
DRAM
Controller
Write Buffer
• 在 Cache 和 Memory之间加一个Write Buffer
• CPU同时写数据到Cache和Write Buffer
• Memory controller（存控）将缓冲内容写主存
• Write buffer (写缓冲) 是一个FIFO队列
• 一般有4项
• 在存数频率不 高时效果好
• 最棘手的问题
• 当频繁写时，易使写缓存饱和，发生阻塞
• 如何解决写缓冲饱和？
• 加一个二级Cache

## Slide 57
写缺失策略
Write Miss Policy
p写分配（WA , Write Allocate）
ü发生写缺失后，将相应主存块调入到Cache中，再完成写操作
p写不分配（WN, Write-No-Allocate）
ü发生写缺失后，不调入主存块，直接更新主存

## Slide 58
写分配
Write Allocate
写缺失
Cache
下一级存储（主存储器）

## Slide 59
写不分配
Write-No-Allocate
写缺失
Cache
下一级存储（主存储器）

## Slide 60
总结
Summarization
p使用写回策略的Cache比采用写直达策略在是实现层面要复杂的多
ü采用写直达，写Cache和读标记可以同时进行
ü采用写回，写Cache和读标记需要两个周期
p可通过写缓冲（Write Buffer）机制降低写代价
p通常，写分配与写回一起使用，称为写回写分配（WBWA）
( 写回 脏位，写缺失后，将相应主存块调入到Cache中)
p通常，写不分配与写直达一起使用，称为写直达写不分配（WTWN）

## Slide 61
高速缓冲存储器（Cache）
Cache
ØCache综述
ØCache性能的量化
ØCache性能的优化

## Slide 62
高速缓冲存储器（Cache）缺失
Cache
Ø 强制缺失：第一次访问相应cache块，cache中肯定没有该cache块
Ø 容量缺失：cache块被移除后又被访问
Ø 冲突缺失：重复访问多个cache，不同块由于Index相同进行相互替换
Ø 访存缺失代价会影响机器整体性能

## Slide 63
平均访存时间（AMAT）（动画）
Average Memory Access Time
总访存时间
AMAT=
访存次数

## Slide 64
平均访存时间（AMAT）
Average Memory Access Time
H命中率 F缺失率=1-H 命中时间T1
不命中开销T ：从向M 发出访问请求到把整个数据块调入M 中所需的时间。
M
2
1
不命中时的访问时间为：T1＋TM
AMAT＝命中次数*命中时间+缺失次数*缺失代价
=（命中次数/总次数）*命中时间+（缺失次数/总次数）*缺失代价
= HT ＋（1－H）（T ＋T ）
1
1
M
＝ T ＋（1－H）T
1
M
或 AMAT＝ T ＋FT
1
M

## Slide 65
平均访存时间（AMAT）
Average Memory Access Time
缺失率ꢀF、命中率H、缺失代价TM
AMAT＝ T ＋（1－H）T
1
或 AMAT ＝ T ＋FT
1
M

## Slide 66
例题1
Example
p处理器时钟周期的时间为1ns，缺失率为1%，一级cache的访问时间为1个时钟
周期，Cache行大小为64B。主存访问延迟为100ns，主存带宽为8GB/s（？
B/ns）。假设读操作和写操作的缺失代价相同，请计算AMAT 。
AMATꢀ=ꢀ命中时间+缺失率×缺失代价
块大小
缺失代价ꢀ=ꢀ主存访问延迟+
主存带宽
64B
= 100ns + =108ns
8B/ꢃꢄ
AMATꢀ=ꢀ1 + 0.01×108ꢀ= 2.08ns

## Slide 67
执行时间
Execution Time
p第一章中性能计算时一直假设执行时间与CPU时间相等，即CPU执行程序的时间
p如果考虑访存操作，执行时间将发生什么变化？
ü 只考虑顺序处理器
ü Cache访问缺失势必导致访存阻塞（为什么？）
ü 执行时间由两部分组成：CPU执行程序的时间和访存阻塞的时间
Cache命中时间包含在CPU执行程序的时间之内 内存暂停周期

## Slide 68
执行时间
Execution Time
处理器停顿等待内存获取的周期
Memoryꢀstallꢀcycles = Numberꢀofꢀmisses×Missꢀpenalty
未命中次数 未命中开销
Numberꢀofꢀmisses
=IC×
指令条数
×Missꢀpenalty
IC
未命中次数Numberꢀofꢀmisses=访存次数Numberꢀofꢀmemoryꢀaccesses× 不命中率Missꢀrate
=IC×
s×Missꢀrate×Missꢀpenalty
未命中率×未命中开销
指令条数
平均每条指令的访存次数（访存次数 vs. 指令条数）

## Slide 69
执行时间
Execution Time
1）平均访存时间AMAT=命中时间+失效率×失效开销
IC×CPI×ꢅꢆ
Executionꢀtimeꢀ=ꢀ CPUꢀcycles + Memoryꢀstallꢀcycles ×CT
Numberꢀofꢀmemoryꢀaccesses
=IC× CPI+
×Missꢀrate×Missꢀpenalty ×CT
IC


访存次数
CPU ICCPI    
时间
不命中率 不命中开销 时钟周期时间


execution

指令数


## Slide 70
例2 一个机器当不考虑存储器停顿时，所有指令的执行时间都是2.0个时钟周期。
假设Cache失效开销为50个时钟周期，Cache的失效率为2%，平均每条指令访存
1.33次。试分析Cache对性能的影响。
解：
存储器停顿周期数
指令数
CPU 时间＝IC×(CPI ＋────────
) ×时钟周期时间
exe
1、考虑Cache的失效后，性能为：
CPI 有cache＝2.0＋(1.33×2%×50）
＝3.33
2、实际CPI ：3.33 —— 3.33/2.0 = 1.67(倍)
CPU时间也增加为原来的1.67倍。
3、但若不采用Cache,则：CPI＝2.0+50×1.33＝68.5


CPU IC
时间
时钟周期时间





## Slide 71
执行时间
Execution Time
1.某计算机有独立的指令Cache和数据Cache。数据Cache的命中率为 ，指令Cache
的命中率为98%。失效开销(即访问主存储器需要的额外时钟周期数)为100个周期。处
理器内在CPI (即不考虑访存失效时的CPI)为1.5, 的指令为load/store指令。
问:1）平均失效开销为多少个时钟周期?
失效包括指令Cache和数据Cache的失效，即:
平均失效开销=0.02×100+ ×100
=2.0+ 1.25= 3.25个时钟周期
2）整体CPI是多少?
整体CPI需要综合考虑CPU和存储器，
即1.5+3.25=4.75个时钟周期。


时间
CPU IC
时钟周期时间





## Slide 72
执行时间
Execution Time
1.某计算机有独立的指令Cache和数据Cache。数据Cache的命中率为 ，指令Cache
的命中率为98%。失效开销(即访问主存储器需要的额外时钟周期数)为100个周期。
处理器内在CPI (即不考虑访存失效时的CPI)为1.5, 的指令为load/store指令
3)如果:(a)Cache是没有失效的理想Cache, 加速比分别是多少?
(b)Cache不存在;加速比是多少?
(a)具有理想Cache时，CPI就是CPU对应的内在CPI, 即1.5。
加速比=有暂停的时间/没有暂停的时间=4.75/1.5= 3.17。
(b)如果不存在Cache,
每条指令的平均执行周期数
=指令执行时间 +获取指令的时间+ 获取数据的时间
= 1.5+
= 126.5个时钟周期。
加速比为4.75/126.5=0.038，即有26倍的性能下降，
100+
×100

## Slide 73
例题
Example
p2.假设指令Cache的缺失率为2%，数据Cache的缺失率为4%, 处理器没有发生任何
访存阻塞时的CPI为2，每次缺失的代价为100 个时钟周期，1)那么配置理想Cache
（不发生缺失）的处理器的加速比是多少？假定load和store两条指令的出现频率为
36%
指令缺失的代价 = IC × 2% × 100 = 2×IC
数据缺失的代价 = IC × 36% × 4% × 100 = 1.44×IC
总缺失代价 = 2×IC + 1.44×IC = 3.44×IC
加速比S = 有访存阻塞的CPU执行时间 / 带理想Cache的CPU执行时间
= (IC×CPI ×CT) / (IC×CPI ×CT)
阻塞
理想

## Slide 74
例题
Example
p2.假设指令Cache的缺失率为2%，数据Cache的缺失率为4%, 处理器没有发生任何访
存阻塞时的CPI为2，每次缺失的代价为100 个时钟周期，那么配置理想Cache（不发
生缺失）的处理器的加速比是多少？假定load和store两条指令的出现频率为36% 。
p2)通过改进流水线，在不改变时钟频率的情况下，将CPI从2降到1，访存阻塞占总执
行时间的比例如何变化？加速比如何变化？
当CPI = 2时，访存阻塞的时间占整个执行时间的比例为3.44 / 5.44 = 63%
当CPI = 1时，访存阻塞的时间占整个执行时间的比例为3.44 / 4.44 = 77%
当CPI = 1时，加速比 =
，性能变差
结论：处理器性能得到改善，但存储器系统性能不改善，反而会加剧性能损失
（Amdal定律）

## Slide 75
执行时间
Execution Time


访存次数
CPU ICCPI    
时间
不命中率 不命中开销 时钟周期时间


execution

指令数

pCPI越小(CPU性能越好)，Cache缺失时钟周期数对执行时间影响越高
p通常，Cache的缺失代价是按CPU的时钟周期统计的，所以主频越高的
CPU发生Cache缺失时占用更多的时钟周期数
p对于高性能CPU，Cache的设计对于机器整体性能的影响至关重要

## Slide 76
例题
Example
p3.假定处理器基本CPI是1，时钟频率为4GHz，假定主存访问时间为100ns，其中包括缺
失处理时间，一级cache指令缺失率2%，增加一个危机cache,命中时间5ns，容量大到必
须使访问主存却是两次失效减少到0.5%（两级cache都不命中），处理器速率提高多少?
p 解: 4GHZ，T=1/4G=0.25ns
p
p
主存缺失代价: 100ns/0.25ns = 400个时钟周期
只有一级cache:总CPI= 1.0+ 2%*400= 9
二级cache缺失代价: 5 ns/ 0.25ns = 20个时钟周期，
有二级 总CPI
总CPI: 1 + 2% *20+ 0.5% *400=3.4
的9.0/3.4=2.6倍

## Slide 77
讨论：考虑不同组织结构，直接映象Cache和两路组相联Cache
Example
p4.不同映射组织结构对平均访存时间、CPU的性能有何影响？分析时假设：
(1)理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为2，时钟周期为2ns，平均每条指令访
存1.3次。
(2)Cache容量均为64KB，块大小都是32字节。
(3)在组相联Cache中，由于多路选择器的存在而使CPU的时钟周期增加到原来的1.1倍。
(4) 这两种结构Cache的不命中开销都是70ns。（在实际应用中，应取整为整数个时
钟周期）
(5) 命中时间为1个时钟周期，64KB直接映象Cache的不命中率为1.4%，相同容量的两
路组相联Cache的不命中率为1%。

## Slide 78
例题
Example
理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为2，时钟周期为2ns，
平均每条指令访存1.3次；
在组相联Cache中，CPU的时钟周期 =原来的1.1倍；
Cache的不命中开销都是70ns；命中时间为1个时钟周期，直接映象Cache的不
命中率为1.4%，两路组相联Cache的不命中率为1%
两种结构的平均访存时间分别是：
直接映象平均访存时间＝2＋（1.4%×70）＝2.98ns
两路组相联平均访存时间＝2×1.1＋（1%×70）＝2.9ns
比较低

## Slide 79
例题
Example
CPU时间＝IC×(CPI＋每条指令平均访存次数× 不命中率×不命中开销）× 时钟周期时间
理想Cache（命中率为100%）情况下的CPI为2，时钟周期为2ns，平均每条指
令访存1.3次； 在组相联Cache中，CPU的时钟周期 =原来的1.1倍；Cache的不
命中开销都是70ns；命中时间为1个时钟周期，直接映象Cache的不命中率为
1.4%，两路组相联Cache的不命中率为1%（
）
CPU时间_1路 ＝ IC×(2.0×2＋(1.3×0.014×70))
＝ 5.27×IC
CPU时间_2路 ＝ IC×(2.0×2×1.10＋(1.3×0.010×70))
＝ 5.31×IC
CPU时间_2路
───── ＝ ───── ＝1.01
5.31×IC
CPU时间_1路
5.27×IC
直接映象Cache的平均性能好一些（？）

## Slide 80
结构 不命中率 平均访存时间 CPU时间 命中时间
直接映像 1.4% 2.98ns 5.27IC 2ns
二路组相联 1% 2.9ns 5.31IC 2.2ns
结论：有时大容量或高相联度Cache命中时间的增加反而会抵
消命中率的改进所起的作用，从而导致处理器性能的下降

## Slide 81
高速缓冲存储器（Cache）
Cache
ØCache综述
ØCache性能的量化
ØCache性能的优化

## Slide 82
重温平均访存时间
Review Average Memory Access Time
AMAT = 命中时间 + 缺失率 × 缺失代价
如何降低AMAT?
命中时间
缺失率
缺失率
命中时间
设计权衡
（Tradeoff）
缺失代价

## Slide 83
Cache性能的优化
Cache Performance Optimization
降低缺失率
降低缺失代价
降低命中时间
调整Cache结构
多级Cache结构
简洁的L1 Cache
Victim Cache
编译器优化
预取
写缓存
路预测
流水线Cache
非阻塞Cache

## Slide 84
Cache性能的优化
Cache Performance Optimization
降低缺失率
降低缺失代价
降低命中时间
调整Cache结构
多级Cache结构
简洁的L1 Cache
Victim Cache
编译器优化
预取
写缓存
路预测
流水线Cache
非阻塞Cache

## Slide 85
3C模型
3C Model
p用于描述三种类型的Cache缺失
强制缺失（Compulsory）：也称冷启动缺失，对Cache行的首次引
用导致的缺失
ü容量缺失（Capacity）：采用全相联结构也不能容纳所有请求的块
所导致的缺失
ü冲突缺失（Conflict）：也称碰撞缺失，很多块竞争同一组导致的
缺失，并且这种缺失在使用相同大小的全相联Cache中不存在

## Slide 86
3C模型
3C Model
p假设某直接相联cache，容量是32B，块大小是8B。对下列访存
p地址流，识别前8次访问中所出现的缺失的类型是什么？
pTrace：A，A+8，A+32，A，A+16，A+24，A+40，A+8 . . . . .
p访存地址A对应Cache中第0行
A A+8 A+32 A A+16 A+24 A+40 A+8
命中
强制缺失
√
√
√
√
容量缺失
冲突缺失
√
√
冲突缺失：在组相联Cache中缺失，但同样容量的全相联Cache中不缺失
容量缺失：在组相联Cache中缺失，在同样容量的全相联Cache中也缺失

## Slide 87
假设块长32B，LRU替换算法下，各类不命中率与Cache容量、相联度的关系
Ø容量冲突和
强制冲突与
相联度无关
Ø容量冲突与
Cache容量
有关

## Slide 88
不命中率受Cache容量、相联度、块长等因素的影响
4
p相联度越高，冲突不命中就越少；
p强制性不命中和容量不命中不受相联度的影响，与块大小有关；
p强制性不命中不受Cache容量的影响，但容量不命中却随着容量的增加而减少。

## Slide 89
降低Cache不命中率
• 减少三种不命中的方法
• 强制性不命中：增加块大小，预取
ꢀꢀꢀꢀꢀ （本身很少）
• 容量不命中：增加容量
ꢀꢀꢀꢀꢀ（抖动现象）
• 冲突不命中：提高相联度
• （理想情况：全相联，不发生冲突，代价昂贵，降低处
理器时钟频率）
• 许多降低不命中率的方法会增加命中时间或不命中开销

## Slide 90
降低Cache缺失率
之调整Cache结构

## Slide 91
调整Cache结构——更大的块（增加块的大小）
Modify Cache Organization——Larger Block Size
Cache容量（字节）
4K 16K 64K 256K
块大小
（字节） 1K
16 15.05% 8.57% 3.94% 2.04% 1.09%
32 13.34% 7.24% 2.87% 1.35% 0.70%
64 13.76% 7.00% 2.64% 1.06% 0.51%
128 16.64% 7.78% 2.77% 1.02% 0.49%
256 22.01% 9.51% 3.29% 1.15% 0.49%
各种块大小情况下Cache的不命中率

## Slide 92
调整Cache结构——更大的块（增加块的大小）
Modify Cache Organization——Larger Block Size
10%
cache容量
256K 64K 16K 4K
不
命
中
5%
率
help
hurt
0%
16
32
64
128
256
块大小（字节）
p3C模型中哪种缺失会受到块大小的影响？强制冲突
p为什么更大的块既会降低cache缺失率也会导致其上升？
p更大的块带来的负面影响是什么？

## Slide 93
• 当块大小增加时不命中率开始是下降，后来反而上升了
1）利用空间局部性，减少了强制性不命中；
2） 块数=容量/块长
增加块大小会减少 Cache中块的数目，所以有可能会增加冲突不命中
ü#.transfers = (block size) / (bus width)

## Slide 94
调整Cache结构——更大容量
Modify Cache Organization——Larger Cache
10%
Cache的容量4k
256K 64K 16K 4K
不
命
中
率
5%
0%
Cache的容量256k
16
32
64
128
256
块大小（字节）
p1）优势：增加Cache容量，容纳更多数据，
p
可减少容量缺失甚至冲突缺失

## Slide 95
调整Cache结构——更大容量
Modify Cache Organization——Larger Cache
diminishing
returns
缺
失
率
p2）劣势：
Cache容量
p增加了命中时间（基本事实：存储器容量越大，访存越慢）
产生“收益递减”现象，双倍容量并不意味这双倍性能
更高的实现成本和功耗损失，
不适用于片上Cache,在片外Cache中用得比较多

## Slide 96
调整Cache结构——更大相联度
Modify Cache Organization——Increase Assoc.
p优势：
ü
ü在Cache容量相同前提下，相联度越高，缺失率越低
p劣势：
ü增加了命中时间（相比直接相联）
ü也会产生“收益递减”现象，通常8路组相联接近全
相联
ü增加了功耗损失
Cache容量64KB，块大小为16个字

## Slide 97
流水线Cache
Pipeline Cached
组相联 Cache 比相同容量的之直接映象 Cache 的失效率低。
由此是否可以得出结论：采用组相联 Cache 一定能带来性能
上的提高？为什么？
答：不一定。因为组相联命中率的提高是以增加命中时间
为代价的，组相联需要增加多路选择开关

## Slide 98
Cache结构参数对缺失率的影响
Miss Rate Effects of Cache Organization Parameters.
pCache容量：
ü在一定程度上，越大越好，更低的容量缺失，更低的冲突缺失
p相联度：
ü高相联度降低了冲突缺失
ü当相联度超过8，其所带来的缺失率收益微乎其微
p块大小：
ü越大的块挖掘了越多的空间局部性
ü通常当块大小在64B~256B范围内变化时，可带来缺失率的改善
ü超过512B，则可能导致缺失率的增加（更高的冲突缺失）

## Slide 99
降低Cache缺失率
之
调整Cache结构

## Slide 100
伪相联Cache（列相联）
在逻辑上把直接映象Cache的空间上下平分为两个区。
对于任何一-次访问， 伪相联Cache先按直接映象Cache的方式去处理。
若命中，则其访问过程与直接映象Cache的情况一样。
若不命中，就与直接映像不同了，而是再到另一区相应的位置去查找。
若找到，则发生了伪命中,否则就只好访问下一级存储器。

## Slide 101
降低Cache缺失率
之Victim Cache

## Slide 102
“牺牲块”Cache
Victim Cache
p一种能减少冲突不命中次数，而又不影响时钟频率的方法
p
Ø 在Cache和它从下一级存储器数据的通路之间设置一个
小容量、全相联Cache，称为“牺牲”Cache（Victim Cache）
Ø 用于存放被替换出去的块(称为牺牲者)，以备重用
Ø 一般可放置3~16个Cache行

## Slide 103
“牺牲块”Cache
Victim Cache

## Slide 104
“牺牲块”Cache示例
Victim Cache Example
pVictim Cache具有两行，开始时保存块X和Y，其中Y是LRU块
pL1 Cache采用直接相联，块A和B映射到同一组中
pTrace：A B A B A B. . . .
A
X
Y (LRU)
L1 Cache

## Slide 105
“牺牲块”Cache示例
Victim Cache Example
pB在L1 Cache中缺失，驱逐A，则A被分配到VC并替换LRU块“Y”
pX成为新的LRU块
B
X (LRU)
A
Victim Cache
L1 Cache

## Slide 106
“牺牲块”Cache示例
Victim Cache Example
pA在L1 Cache中缺失，但在VC中命中，则交换A和B的位置
pVC命中时，LRU块不被替换
A
X (LRU)
B
Victim Cache
L1 Cache

## Slide 107
降低Cache缺失率
之编译器优化

## Slide 108
编译器优化
Compiler Optimization
基本思想：通过对软件进行优化来降低不命中率
（特色：无需对硬件做任何改动）
p改善空间局部性
ü将数据项彼此靠近摆放，使得能够被及时访问
p改善时间局部性
ü变换计算过程以增加数据项在被替换前的使用次数

## Slide 109
编译器优化——指令布局
Compiler Optimization——Inst. Layout
p思路：如果取指令A之后再取B，可将A和B放在同一块中（空间局部性）
p对于指令Cache：绝大多数指令顺序执行，转移指令改变了顺序访问模式
l
l

## Slide 110
编译器优化——数据布局
Compiler Optimization——Data Layout
代码部分:
空间局部性
int a[100];
int b[100];
原存储布局
优化后的布局
a[0]
a[0]
miss
a[1] fetched &
unused
Miss on b[i] brings in a[i] as well.
for (i = 0; i < MAX; i += 2)
a[i] = b[i];
b[0]
a[1]
b[1]
...
a[99]
b[0]
miss
...
块大小为8字节（2个int型数据）
直接相联Cache容量 = 50块(400B)
缺失率 = 100%??
b[1] fetched &
unused
a[99]
b[99]
...
b[99]
对缺失块的每次访问都会向Cache中带
A100个元素，每个4B，400B正好一个块群
入有用数据（增强了数据的空间局部性）

## Slide 111
编译器优化
n
将本来相互独立的多个数组合并成为一个复合数组，以提高访
问它们的局部性
n
n
将若干个独立的循环融合为单个的循环。
这些循环访问同样的数组，能使得读入Cache的数据在被替换出
去之前，能得到反复的使用

## Slide 112
编译器优化——循环交换
Compiler Optimization——Loop Interchange
i, j
p
1
1
空间局部性
x[0][0]
x[0][1]
x[0][2]
…
miss
miss
hit
2
3
hit
px[i][j]和x[i+1][j] 间隔MAXJ个字
for (j = 0; j < MAXJ; j++)
for (i = 0; i < MAXI; i++)
x[i][j] = c * x[i][j]
4
x[0][MAXJ-1]
p缺少顺序局部性，即步长为1的局
2
x[1][0]
x[1][1]
x[1][2]
…
miss
部性
x[1][MAXJ-1]
3
x[2][0]
x[2][1]
x[2][2]
…
miss
for (i = 0; i < MAXI; i++)
for (j = 0; j < MAXJ; j++)
x[i][j] = c * x[i][j]
px[0][0],x[0][1],x[0][2]....
p代码功能保持不变
x[2][MAXJ-1]
4
x[3,0]
…
miss
p增强了空间局部性，访问步长为1
memory layout of array x[ ][ ]

## Slide 113
编译器优化——循环融合
Compiler Optimization——Loop Fusion
for (i = 0; i < MAXI; i++)
for (j = 0; j < MAXJ; j++)
数组a在第二个循环读之前已经在第一个循环被写
了一遍，这样大幅降低了其驻留在Cache中的几率
（假设Cache的容量不足以放下整个数组a）
for (i = 0; i < MAXI; i++)
for (j = 0; j < MAXJ; j++)
for (i = 0; i < MAXI; i++)
for (j = 0; j < MAXJ; j++) {
将两个循环融合在一起，不但没有改变程序功能，
还充分利用了数组a的时间局部性
}
时间局部性

## Slide 114
降低Cache缺失率
之预取机制

## Slide 115
硬件预取
Hardware prefetching
p 指令和数据都可以预取
预取内容既可放入Cache，也可放在外缓冲器中
例如：指令流缓冲器
指令预取通常由Cache之外的硬件完成
预取效果
Joppi的研究结果
指令预取 (4KB，直接映象Cache，块大小＝16字节)
1个块的指令流缓冲器： 捕获15％～25％的不命中
4个块的指令流缓冲器： 捕获50％
16个块的指令流缓冲器：捕获72％

## Slide 116
预取
Prefetch
• 提前将主存块装入Cache，非按需缓存（on-demand Caching）
• 通过提升未来访问Cache的命中率来隐藏访存延迟
What
Why
• 时效性：被预取的主存块正好在被访问前装入Cache
• 触发性：何时触发预取操作（Cache缺失、特殊预取指令等）
When
Where
• 存放在Cache中
• 存放在专门的预取缓存（prefetch buffers）中

## Slide 117
软件预取——编译制导预取
Software Prefetching——Compiler Directed Prefetching
p 在编译时加入预取指令，在数据被用到之前发出预取请求
按照预取数据所放的位置，可把预取分为两种类型：
寄存器预取：把数据取到寄存器中
Cache预取：只将数据取到Cache中
p预取数据的同时，处理器应能继续执行
只有这样，预取才有意义

## Slide 118
Cache性能的优化
Cache Performance Optimization
降低缺失率
降低缺失代价
降低命中时间
调整Cache结构
多级Cache结构
简洁的L1 Cache
Victim Cache
编译器优化
预取
写缓存
路预测
流水线Cache
非阻塞Cache

## Slide 119
减少Cache不命中开销
之多级Cache

## Slide 120
多级Cache
Multi-level Cache
• 应把Cache做得更快？还是
更大？
二者兼顾，
再增加一级Cache
• 第一级Cache(L1)小而快
• 第二级Cache(L2)容量大

## Slide 121
多级Cache的性能量化
Performance Quantification of Multi-level Cache
p多级Cache的平均访问时间（以2级为例）
平均访问时间AMAT =
命中时间 + 缺失率 ×
L1
L1
缺失代价L1
AMAT = 命中时间 + 缺失率 × (命中时间 + 缺失率 × 缺失代
L1
L1
L2
L2
价 )
L2

## Slide 122
多级Cache：局部不命中率与全局不命中率
Multi-level Cache
局部不命中率＝该级Cache的不命中次数/到达该级Cache的访问次数
全局不命中率＝该级Cache的不命中次数/CPU发出的访存的总次数
例 考虑某一两级Cache：第一级Cache为L1，第二级Cache为L2。
假设在1000次访存中，L1的不命中是40次，L2的不命中是20次。
求L1、L2的局部不命中率和全局不命中率
第一级Cache的不命中率（全局和局部）是
40/1000，即4%；
第二级Cache的局部不命中率是
20/40，即50%；
第二级Cache的全局不命中率是20/1000，即2%。

## Slide 123
多级Cache：局部不命中率与全局不命中率
Multi-level Cache
二级cache 全局缺失率：缺失率 × 缺失率 4%*50%
L1
L2
Ø 全局不命中率 ＝不命中率 ×不命中率
L2
L2
L1
Ø 评价第二级Cache时，应使用全局不命中率这个指标。
指出了在CPU发出的访存中，究竟有多大比例是穿过各级Cache，最终到达存储器的。
采用两级Cache时，每条指令的平均访存停顿时间：
每条指令的平均访存停顿时间
＝ 每条指令的平均不命中次数L1×命中时间L2＋
每条指令的平均不命中次数L2×不命中开销L2

## Slide 124
多级Cache的性能量化：每条指令的平均访存停顿时间
Performance Quantification of Multi-level Cache
考虑某一两级Cache：第一级Cache为L1，第二级Cache为L2。
（1）假设在1000次访存，L1的不命中是40次，L2的不命中是20次
（2）假设L2的命中时间是10个时钟周期，L2的不命中开销是100时钟周期，L1的命中时
间是1个时钟周期，平均每条指令访存1.5次，不考虑写操作的影响。
问：平均访存时间是多少？每条指令的平均停顿时间是多少个时钟周期？
平均访存时间＝
命中时间 ＋不命中率 ×（命中时间 ＋不命中率 ×不命中开销 ）
L1
L1
L2
L2
L2
＝1＋4%×（10＋50%×100）
＝1＋4%×60＝3.4个时钟周期
由于平均每条指令访存1.5次，且每次访存的平均停顿时间为：
3.4－1.0＝2.4
每条指令的平均停顿时间＝2.4×1.5＝3.6个时钟周期

## Slide 125
总结
Summary
pL1 Cache的设计致力于减少命中时间，获得更高的工作频率
pL1 Cache容量、块大小和相联度都比较小
pL2 Cache的设计致力于改善缺失率和缺失代价
pL2 Cache容量、块大小和相联度都比较大

## Slide 126
减少Cache不命中开销
之写缓存

## Slide 127
写缓存
Write Buffer
（回忆写直达Cache？
）
Cache
下一级
存储
处理器
p读缺失 vs. 写缺失
sw $t0, 0($s0) # (地址[$s0+0])写缺失，处理器不请求数据，无需阻塞
lw $t1, 4($s0) # (地址[$s0+4])读缺失将导致阻塞)
add $t3, $t1, $t2
p处理器
等待写主存处理完成，否则写操作代价太高
p为使写主存可以不阻塞处理器的执行过程
设置一个写缓存（Write Buffer），
处理器将写操作交付写缓存完成
ü
写操作在“后台”完成

## Slide 128
写缓存
Write Buffer
Cache
处理器
下一级存储
Write Buffer
p写缓存是一个FIFO
p通常写缓存中有4-8项
p当写操作不频繁时写缓存效果较好

## Slide 129
减少Cache不命中开销
之非阻塞Cache

## Slide 130
非阻塞Cache
Non-blocking Cache
-般而言,当缓存发生失效时,处理器必须停滞( stall ),等待缓存将数据从次
级存储中读取出来。
update Cache

## Slide 131
非阻塞Cache(无锁)
Non-blocking Cache
对于跨序执行( Out-of-orderExecution )处理器,由于多条指令在不同处理单元中
并发执行，某一条指令引发的缓存失效应该只造成其所在处理单元的停滞,而不影响
其他处理单元和指令派发单元继续流水。

## Slide 132
非阻塞Cache
Non-blocking Cache
p顺序执行处理器（In-order CPU）
LD $s0, 1024($t0) # Read Miss
ADD $s1, $s0, $s1
ADD $s4, $s2, $s3
LD $s5, 2048($t0) # Read Hit
LD $s6, 1028($t0) # Read Hit
Pending
命中在不命中下(hit under miss):一种非阻塞缓存优化
方式,它允许在处理一个缓存不命中的请求时,同时响应
一个缓存命中的请求。
p乱序执行处理器（Out-of-order CPU）
LD $s0, 1024($t0) # Read Miss
ADD $s1, $s0, $s1
ADD $s4, $s2, $s3
hit-under-miss
LD $s5, 2048($t0) # Read Hit
LD $s6, 1028($t0) # Read Miss

## Slide 133
非阻塞Cache
Non-blocking Cache
p也称为免锁Cache（lock-free cache），不必等待之前的Cache缺失完成
p非阻塞Cache允许同时为多个并发Miss服务，已被主流处理器广泛采用
p写缺失和写回都由写缓存处理，因此，我们只考虑读缺失
p使用一个缺失状态保存寄存器（miss status holding register，MSHR）
来保存缺失的相关信息

## Slide 134
Cache性能的优化
Cache Performance Optimization
降低缺失率
降低缺失代价
降低命中时间
调整Cache结构
多级Cache结构
简洁的L1 Cache
Victim Cache
编译器优化
预取
写缓存
路预测
流水线Cache
非阻塞Cache

## Slide 135
降低Cache命中时间
简洁的L1 Cache

## Slide 136
简洁的L1 Cache
Small and Simple L1 Cache
容量小、结构简单的Cache
p 现代处理器中提高时钟频率和降低功耗，限制了L1 Cache容量的
增加，应使Cache足够小，以便可以与CPU一起放在同一块芯片上
p提高硬件越简单，速度就越快；
限制相联度的增加（直接映射的命中时间略快于两路组相联，两路组相联
比四路快1.2倍，四路组相联比八路快1.4倍）

## Slide 137
降低Cache命中时间
虚拟cache

## Slide 138
虚拟Cache
1. 物理Cache
Ø使用物理地址进行访问的传统Cache。
Ø标识存储器中存放的是物理地址，进行地址检测也是用物理地址
Ø缺点：地址转换和访问Cache串行进行，访问速度很慢
虚拟地址
物理地址
MMU
Cache
CPU
主 存 储
数据或指令
物理Cache存储系统

## Slide 139
虚拟Cache
可以直接用虚拟地址进行访
问的Cache
标识存储器中存放的是虚拟
虚拟地址 物理地址
MMU
Cache
CPU
主存储 地址，进行地址检测用的
数据或指令
也是虚拟地址。
优点：
在命中时不需要地址转换，
省去了地址转换的时间。
物理地址
MMU
虚拟地址
即使不命中，地址转换和
访问Cache也是并行进行的，
其速度比物理Cache快很多。
主 存 储
CPU
Cache

## Slide 140
降低Cache命中时间
流水线Cache

## Slide 141
流水线Cache
Pipeline Cached
p实现Cache访问的流水化
对第一级Cache的访问按流水方式组织
p 访问Cache需要多个时钟周期才可以完成
Pentium访问指令Cache需要一个时钟周期
Pentium Pro到Pentium Ⅲ需要两个时钟周期
Pentium 4 则需要4个时钟周期

## Slide 142
优化技术总结
Summarization
不命中 不命中 命中时 硬件复杂
率 开销 间 度
优化技术
说明
实现容易:Pentium 4的第二级Cache采用了128B的
块
增加块大小
+
—
0
增加Cache容量
提高相联度
“牺牲"Cache
伪相联Cache
+
+
+
+
1
1
2
被广泛采用，特别是第二级Cache
被广泛采用
—
AMD Athlon采用了8个项的“牺牲"Cache
MIPS R10000的第二级Cache采用
许多机器预取指令,UltraSPARC M预取数据
需同时采用非阻塞Cache:有几种微处理器提供了对
这种预取的支持
2
硬件预取指令和数据 +
编译器控制的预取 +
编译技术减少Cache不
命中次数
使读不命中优先于写
写缓冲合井
2-3
3
+
0 向软件提出了新要求:有些机器提供了编译器选项
+
+
+
1
1
3
在单处理机上实现容易，被广泛采用
与写直达合用，广泛应用
乱序执行的CPU中使用
非阻塞Cache
硬件代价大;两级Casche 的块大小不同时实现困难
:被广泛采用
实现容易，被广泛采用
两级Cache
+
2
+
+
+
0
2
1
对于小容量Cache来说实现容易
被广泛采用